Název dokumentace:  -  územní plán

Zpracoval: 	Ing. arch. Petr Tauš

UrbioProjekt® atelier urbanismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň, 				Bělohorská 3

Urbanistické řešení, koordinace: Ing. arch. Petr Tauš

Doprava: konzultace Ing. Karel Nedvěd

Vodní hospodářství: konzultace Ing. Václav Chvátal

Energetika: Ing. Pavel Korecký, Ing. Petr Leitl

Zábor ZPF: Milan Doležal

Digitální zpracování: Ing. Tomáš Křivanec

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

| a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: | Zastupitelstvo města Město Touškov |
| --- | --- |
| b) údaje o vydání: datum nabytí účinnosti |  |
| c) údaje o oprávněné úřední osobě pořizovatele: jméno a příjmení funkce: podpis a otisk úředního razítka | MÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování Ing. Vladislava Krupičková referent odboru ÚP |

Město Touškov

Zastupitelstvo města Město Touškov, příslušné podle ustanovení §6 odst.. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, §171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnost (všechny předpisy v platném znění)

vydává

A. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTO TOUŠKOV

1. Textová část územního plánu

Obsah textové části územního plánu

a) vymezení zastavěného území									2

b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot					2

c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby

a systému sídelní zeleně										2

d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování				3

e) koncepce uspořádání krajiny, včetně stanovení ploch a stanovení podmínek

pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,

protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně		5

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením

převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení

podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu	6

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb

a opatření k zajišťování bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva

k pozemkům a stavbám vyvlastnit									14

h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a  veřejně prospěšných opatření,

pro které lze uplatnit předkupní právo								14

i) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití,

včetně podmínek pro jeho pověření.									14

j) vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití dohodou o parcelaci

podmínkou pro rozhodování										15

k) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií

podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti			15

l) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu

podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu

v rozsahu dle přílohy č. 9										15

m) stanovení pořadí změn v území (etapizace)							15

n) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může

vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt		15

o) vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení

podle § 117 odst. 1 stavebního zákona								15

p) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části		15

2. Grafická část územního plánu

a) výkres základního členění území 							1 : 5 000

b) hlavní výkres – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny		1 : 5 000

c) koncepce veřejné infrastruktury - c1) dopravní infrastruktura			1 : 5 000

- c2) technická infrastruktura			1 : 5 000

d) veřejně prospěšné stavby 								1 : 5 000

a) vymezení zastavěného území

Obec Město Touškov tvoří 2 katastrální území, na nichž se nachází místních části..

| obec | katastrální území | část obce |
| --- | --- | --- |
| Město Touškov | 619442 Kůští | Kůští |
|  | 693430 Město Touškov | Město Touškov |

Zastavěné území bylo vymezeno v grafické příloze zadání pro územní plán. V územním plánu byly provedeny jen drobné úpravy zahrnující již využitá a zastavěná území k datu 1. 6. 2016. Dále byly do zastavěného území zahrnuty lokality určené pro výstavbu, pro které již bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení.

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b1) rozvoj území obce

Území obce se bude rozvíjet jako dva samostatné, prostorově oddělené sídelní útvary město Touškov a Kůští. Rozvoj bude přednostně směřován do města Touškova, v části Kůští bude rozvoj omezen na plochy smíšené obytné menšího rozsahu )doplnění území).

b2) ochrana a rozvoj hodnot území

Přírodní podmínky

K ochraně a zkvalitnění  přírodního prostředí jsou v územním plánu vymezeny prvky ÚSES a navržena opatření na ochranu erozí ohrožených ploch. Územní rozvoj nenarušuje hodnotné přírodní prostředí (údolní niva Mže a lesní porosty).

Kulturní hodnoty

Nejsou dotčeny památkově chráněné objekty ani městská památková zóna. Nová výstavba v plochách navazujících na historické jádro a městskou památkovou zónu bude hmotově a půdorysně navazovat na stávající zástavbu s ohledem na dálkové pohledy na město.

Nerostné suroviny

Návrhem územního plánu nejsou dotčena ložiska nerostných surovin.

c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

c1) urbanistická koncepce

Město Touškov

Sídelní útvar se rozkládá na levém břehu Mže v údolní nivě a na mírném jižním svahu na ni navazujícím. Územní rozvoj města je tak omezen tokem Mže a jejím záplavovým územím na jihu. Územní rozvoj je navržen na plochách navazujících na zastavěné území na východu, severu a západu od zastavěného území.

Pro obytnou funkci a obslužné funkce města je navrženo využití proluk v zastavěném území města  a rozvoj v severovýchodním segmentu až po koridor obchvatu silnice II/180. A trasy nadřazených sítí technické infrastruktury na severu.

Výrobní zóna je vymezena na severním okraji města při stávající trase silnice II/180. Rozvoj je možný při využití volných ploch mezi stávajícími areály.

Obytné území města bude doplněno ochrannou zelení směrem k obchvatu II/180 a podle možností v plochách mezi plochami bydlení a výrobní zónou na severu.

Kůští

Malé sídlo venkovského charakteru s návrhem omezeného rozvoje v plochách smíšených obytných v prolukách zastavěného území a na plochách na zastavěné území navazujících.. Na severním okraji katastrálního území při silnici I/20leží rozsáhlá plocha skládky odpadu města Plzně. Její další územní rozvoj není předpokládán

Krajina

Zůstává nedotčen krajinný ráz. Územní rozvoj navazuje na stávající zastavěné území a výšková regulace zamezuje vzniku nových nežádoucích dominant narušujících krajinný ráz.

c2) zastavitelné plochy

1 – plochy bydlení

2 – plochy bydlení

3 – plochy bydlení

4 – plochy bydlení

5 – plochy bydlení

6 – plochy bydlení

7 – plochy bydlení

8 – plochy bydlení

9 – plochy bydlení

11 – plochy smíšené obytné-městské

13 – plochy občanského vybavení (kynologie)

14 – plochy občanského vybavení (sport a rekreace)

15 – plochy občanského vybavení (sport a rekreace)

16 – plochy veřejných prostranství (park)

17 – plochy veřejných prostranství (park)

18 – plochy veřejných prostranství (park)

19 – plochy výroby a skladování

20 – plochy výroby a skladování

22 – plochy dopravní infrastruktury (propojení II/180-III/18050)

23 – plochy dopravní infrastruktury (obvodová MK, ochranná protipovodňová hráz)

35 – plochy veřejných prostranství s funkcí ochranné zeleně

36 – plochy ochranné zeleně

37 – plochy ochranné zeleně

38 – plochy bydlení

39 – plochy veřejných prostranství (obslužné MK v plochách bydlení)

40 – plochy dopravní infrastruktury (obslužná komunikace, parkoviště)

50 – plochy smíšené obytné-venkovské

51 – plochy technické infrastruktury (ČOV Kůští)

c3) plochy přestavby

12 – plochy smíšené obytné-městské

c4) sídelní zeleň

Plochy sídelní zeleně tvoří především veřejná zeleň, která je součástí ploch veřejných prostranství )lokality 16, 17, 18, 35) a dále obytná zeleň veřejně přístupná v plochách bydlení (bytové domy).  V omezené míře pak tuto funkci plní i zeleň ochranná (lokalita 36).

d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně  podmínek pro její umísťování

d1) veřejné občanské vybavení

Zůstávají zachována stávající zařízení veřejného občanského vybavení. Nově jsou vymezeny plochy veřejných prostranství určené pro realizaci parku u hřbitova (lokality 16, 17 a 18) a plochy pro sport a rekreaci při vodní ploše na západním okraji zastavěného území (lokality 14 a  15).

Další občanské vybavení bude rozvíjeno na komerční bázi v plochách bydlení, smíšených

obytných a občanského vybavení v souladu s regulativy využití těchto ploch.

d2) dopravní infrastruktura

Silnice II. třídy

V souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje je vymezen koridor územní rezervy pro obchvat silnice II/180

Silnice III. třídy

Nejsou navrhovány změny ve stávajících trasách silnic III. Třídy. Po realizaci obchvatu bude zrušeno vedení silnice II: třídy v zastavěném území obce a ty budou převedeny na obchvat a dále na navržené místní komunikace na severním okraji Města Touškova (lokality 22 a 24)

Místní komunikace

Navrženy jsou:

- místní obvodová komunikace napojující ulici Mlýnskou na silnici III/18050 do Malesic a Plzně. Tato komunikace je polyfunkční, její těleso současně plní funkci ochranné protipovodňové hráze (lokalita 23)

- spojovací komunikace mezi silnicemi II/180 III/18054 pro zajištění dopravní obsluhy výrobních ploch (lokalita 22)

- místní komunikace mezi plochami bydlení na východním okraji zastavěného území (lokalita 39)

- územní rezerva pro napojení obchvatu II/180 (lokalita 24)

Místní komunikace (lokality 22 a 24) budou realizovány v parametrech umožňujících jejich převedení mezi silnice III. třídy po realizaci obchvatu II/180.

Pěší a cyklistická doprava

Zůstávají zachovány stávající komunikace. V zastavěném území budou v plochách dopravy a veřejných prostranství podle místních možností doplněny chodníky pro pěší, případně je možné komunikace v lokalitách výstavby rodinných domů provést jako zklidněné (kategorie D1).

Hromadná doprava osob

Je zajišťována autobusy. Územní plán nemění koncepci veřejné dopravy.

Dopravní plochy a dopravní zařízení

Nejsou vymezovány nové dopravní plochy.

d3) vodní hospodářství

Zásobování vodou

Město Touškov

Ve městě je vyřešeno zásobování pitnou vodou. Nové rozvojové lokality budou napojeny na stávající distribuční síť vodovodu prodloužením stávajících rozvodů. Podle možností budou rozvody zokruhovány.

Kůští

Část Kůští je napojena na vodovodní síť  města Plzeň z Chotíkova. V Kůští budou doplněny distribuční rozvody vodovodu v sídle a napojena bude samota Kumberk na území sousední obce Čemíny.

Kanalizace, likvidace odpadních vod

Město Touškov

Celé území města je odkanalizováno na centrální ČOV na jihovýchodním okraji zastavěného území. ČOV zajišťuje i čistění odpadních vod z Kozolup a Bdeněvsi. Nové rozvojové plochy budou odkanalizovány do stávající kanalizační sítě jejím prodloužením.

Kůští

Odpadní vody jsou akumulovány v jímkách vyvážených na ČOV Město Touškov. V územním plánu je vymezena plocha pro centrální ČOV. Do doby její realizace bude zachován stávající systém. Přípustná je dále likvidace odpadních vod v malých domovních ČOV, za kterou je možno považovat i septik doplněný zemním filtrem. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny do místní vodoteče, případně využívány pro zálivku, nebo podle místních hydrogeologických podmínek vsakovány.

d4) energetika

Zásobování elektřinou

- stávající distribuční transformační stanice budou s postupující realizací navržené výstavby posilovány až po maximálně typový výkon, při dalších požadavcích    instalovaného výkonu budou realizovány nové transformační stanice TS-A, TS-B a TS-C pro plochy obytné a smíšené obytné. Pro výrobní a smíšené výrobní plochy budou realizovány samostatné odběratelské stanice TS-D a TS-E dle konkrétní potřeby komerčního území.  Přívodní vedení pro TS-C, TS-D a TS-E  je navrženo zemními kabely pro ostatní navržené stanice pak venkovním vedením.

- Pro realizaci výstavby v obci není nutné navrhovat přeložky rozvodného zařízení vn.

- Omezení výstavby stávajícími vedeními vn je v plochách 7, 8, 10, 11, 19 a v obci Kůští pak v okraji návrhové plochy 50.  Výstavba  bude tato vedení respektovat dle zákona 458/2000Sb zejména z hlediska ochranných pásem.

- rozvody nízkého napětí budou posíleny v místech napojení nové zástavby na hlavních přívodech od TS, v ucelených návrhových lokalitách budou provedeny rozvody zemními kabely

- veřejné osvětlení bude rozšířeno v rámci navrhované zástavby svítidly na samostatných stožárech se zemními kabelovými rozvody.

V rámci rozvodů zemními kabely je třeba dodržovat prostorové uspořádání sítí technické vybavenosti a počítat i s pokládkou nových místních sdělovacích vedení.

Zásobování plynem

Ve městě je zajištěno zásobování zemním plynem středotlakou rozvodnou sítí. Nové rozvojové plochy budou napojeny na stávající rozvody jejich prodloužením. s využitím rezerv ve stávajících regulačních stanicích.

Zásobování teplem

Zůstává zachována stávající koncepce tepelného zásobování. soustředěná výstavba bytových

domů centrálně ze stávajících tepelných zdrojů, nová výstavba bude řešena individuálně přednostně na

bázi zemního plynu (kotelny pro jednotlivé domy nebo byty).

Přípustné je dále vytápění ze zdrojů spalujících biomasu a využívajících další obnovitelné zdroje, v okrajových částech využívajících elektrickou energii.

d5) spoje

Nejsou navrhována nová zařízení spojů.

d6) nakládání s odpady

Likvidace pevného domovního odpadu bude prováděna v souladu s koncepcí nakládání s odpady

svozem na řízenou skládku. Nevyužitelný domovní odpad bude před svozem soustřeďován do odpadních nádob u jednotlivých producentů.

V obci je provozován sběrný dvůr a dále jsou rozmístěny kontejnery pro tříděný sběr druhotných surovin (papír, sklo, plasty). Nebezpečný odpad je sbírán odděleně do zvláštních kontejnerů a likvidován odbornou firmou v souladu s platnými předpisy a vyhláškou města o nakládání s odpady.

e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně.

e1) krajina

Územní plán nezasahuje do uspořádání krajiny mimo zastavěné a zastavitelné území města. Navržený obchvat Města Touškova po východní straně bude ve zbytkových plochách vymezeného koridoru směrem k zastavěnému území doplněn ochrannou zelení s krajinotvornou funkcí.

e2) územní systém ekologické stability

Nadregionální úroveň ÚSES

Prvky nadregionálního ÚSES jsou vymezeny v souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje. Územím města prochází nadregionální biokoridor při řece Mži ve kterém je vloženo lokální biocentrum na území města jižně od zastavěného území.

Lokální ÚSES

Lokální systém zahrnuje lokální biocentrum a navazující lokální biokoridory v lesních plochách na západním okraji území města v katastrálním území Město Touškov a  na katastrálním území Kůští lokální systém v zalesněných plochá a plochách krajinné zeleně jižně od zastavěného území části Kůští.

Všechny prvky ÚSES vymezené v územním plánu jsou plně funkční a navazují na prvky vymezené na sousedních územích. Ke kolizi dochází pouze v lokalitě 14 - plochy občanského vybavení (sport a rekreace). V této lokalitě je předpokládáno využití pro rekreační sport v přírodním prostředí při zachování a doplnění jeho hodnot. Využití je tak slučitelné s vymezením lokálního ÚSES.

e3) prostupnost krajiny

Je zajištěno soustavou silnic a účelových komunikací (polní a lesní cesty). Vybrané komunikace jsou vyznačeny v grafické příloze c) koncepce veřejné infrastruktury- c1) dopravní infrastruktura

e4) vodní toky

Územní plán nenavrhuje zásahy do stávajících vodních toků. Navrženy jsou ochranné příkopy pro odvedení přívalových srážek z ploch severně od zastavěného území do stávajících vodotečí a vodních ploch (lokality 27 a 28).

e5) ochrana před povodněmi

Povodněmi je ohroženo území v údolní nivě řeky Mže. Záplavové území zahrnuje i část zastavěného území na jižním okraji města. Pro omezení ohrožení při záplavách jsou navržena ochranná opatření zahrnující opatření na nábřeží a ochrannou hráz jihovýchodně od zastavěného území. Po koruně této hráze bude bude vedena obslužná komunikace. Obsluhující jihovýchodní segment městské zástavby stávající i navržené. 	Navrženy jsou:

23 – plochy dopravy (místní komunikace s funkcí protipovodňové hráze)

25 – protipovodňová opatření v plochách veřejných prostranství (stavebně technická opatření)

26 – protipovodňová opatření v plochách smíšených obytných (ochranná hráz)

Ochrana před průchodem průlomové vlny při zvláštní povodni  (vodní nádrž Hracholusky) je řešena zvláštní dokumentací civilní ochrany.

e6) protierozní ochrana území

Erozí jsou ohroženy svažité pozemky zemědělského půdního fondu severně od zastavěného a zastavitelného území obce. Pro jeho ochranu jsou v územním plánu navržena opatření  omezující splach ornice do zastavěného území a odvádějící přívalové srážky do místních vodotečí a řeky Mže. Jedná se plochy organizačních opatření omezujících plošnou erozi při přívalových srážkách a systém ochranných extravilánových příkopů odvádějících srážkové vody mimo zastavěné území doplněný plochami pro možné umístění suchých poldrů zpomalující odtok přívalových srážek. Navrženy jsou:

27 – plochy protierozních opatření (ochranný příkop)

28 – plochy protierozních opatření (ochranný příkop)

29 – plochy protierozních opatření (organizační opatření)

30 – plochy protierozních opatření (organizační opatření)

31 – plochy protierozních opatření (organizační opatření)

e7) rekreace

Není navrhována výstavba nových objektů a zařízení rekreace. Přípustné je využívání stávajícího domovního fondu pro rekreaci. Rozšiřování již existujících rekreačních lokalit a vznik nových ve volné krajině a je vyloučeno.

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.

f1) regulativy využití ploch

Plochy bydlení

1. Hlavní využití-plochy jsou určeny pro zajištění kvalitního bydlení

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

- bytové domy

- rodinné domy

- veřejná prostranství

-související plochy dopravní a technické infrastruktury

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- související občanská vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje větší než 250 m2

- další plochy a zařízení, pokud nesnižují kvalitu obytného prostředí a pohodu bydlení, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

- pozemky pro objekty individuální rekreace splňující podmínky § 20, odst. 4 a 5 vyhlášky 501/2006 Sb.

4. Nepřípustné využití-v plochách není přípustné umísťovat:

- všechny aktivity výrobního charakteru

- občanskou vybavenost, která by mohla potenciálně ohrozit kvalitu obytného prostředí

- ubytování osob charakteru ubytoven

5. Podmínky prostorového uspořádání

- maximální podíl zastavění 25%

- maximální výška zástavby-bytové domy-2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví

-rodinné domy-přízemní s možností využití podkroví

Plochy rekreace

1. Hlavní využití-plochy jsou určeny pro pozemky zahrádkářských osad včetně využití pro zemědělskou malovýrobu výhradně pro vlastní potřebu

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

- rekreační zahrádky

- rekreační chaty, přístřešky na nářadí

- veřejná prostranství

- zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu tohoto území

3. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

- jakékoliv komerční aktivity

-  objekty trvalého bydlení

- není přípustné slučovat pozemky

4. Podmínky prostorového uspořádání

- maximální podíl zastavění - 10% z celkové plochy pozemku, nejvýše však 40 m2

- minimální podíl zeleně - 75% z celkové plochy pozemku

- maximální výška zástavby - 5 metrů

Plochy občanského vybavení

1. Hlavní využití-plochy se vymezují pro umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení, jsou dostupné z ploch dopravní infrastruktury.

2. Přípustné využití-plochy zahrnují pozemky:

- staveb pro výchovu a vzdělávání

- zdravotnictví, sociální péče a péče o rodinu

- kultury

- pro ochranu obyvatelstva

- pro veřejné stravování a ubytování

- služeb

- vědy a výzkumu

- lázeňství

- veřejné administrativy

- hřbitovy, krematoria

- veřejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu související s funkcí plochy, především dostatečné odstavné plochy pro vozidla návštěvníků

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- ubytování obsluhy a bydlení majitelů pokud jejich umístění není v rozporu s dalšími právními předpisy

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

- zařízení výrobních služeb, která by mohla narušit funkčnost plochy

5. Podmínky prostorového uspořádání

- maximální podíl zastavění - 50% z celkové plochy pozemku

- minimální podíl zeleně - 15% z celkové plochy pozemku

- maximální výška zástavby - 10 metrů (možné i vyšší, pokud je to z technických nebo provozních důvodů nutné, podmínkou je posouzení vlivu na krajinný ráz)

Plochy veřejných prostranství

1. Hlavní využití-vymezují se pro za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem

2. Přípustné využití-plochy zahrnují pozemky pro:

- obslužné komunikace včetně související technické infrastruktury

- pěší a cyklistické komunikace

- parkoviště a odstavné plochy, které nelze umístit v ostatních plochách

- veřejnou zeleň, parky

- ochrannou zeleň

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat prvky a stavby drobné architektury (např. sochy, veřejné WC, stánky, lavičky, herní prvky apod.), pokud nenarušují charakter plochy a nebrání její hlavní funkci.

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné využití v rozporu s odstavci 2) a 3)

Plochy smíšené obytné – městské

1. Hlavní využití-plochy jsou určeny pro bydlení v městském prostředí ve spojení s občanskou vybaveností a komerčním využitím ploch

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

- obytné objekty městského charakteru

- pozemky pro občanskou vybavenost veřejnou i komerčního charakteru

- zařízení občanské vybavenosti integrovaná do obytných objektů

- veřejná prostranství

- související zařízení dopravní a technické infrastruktury

- pozemky veřejné i komerční administrativy

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- zařízení drobné a nezávadné výroby, řemeslné výroby a služeb a zařízení soukromého podnikání za podmínky, že nenarušují využití okolních pozemků v dosahu možného ovlivnění

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat

- pozemky výrobní  potenciálně narušující obytné a životní prostředí

- ubytování osob charakteru ubytoven

5. Podmínky prostorového uspořádání

- maximální podíl zastavění 60%

- maximální výška zástavby 2-3 nadzemní podlaží s možností využití podkroví v souladu s okolní zástavbou

Plochy smíšené obytné – venkovské

1. Hlavní využití-plochy jsou určeny pro bydlení venkovského charakteru spojené s hospodářským využitím pozemků a objektů

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

- obytné nízkopodlažní objekty

- garáže a další vedlejší objekty pro obsluhu tohoto území

- zařízení občanské vybavenosti a sportu

- veřejná prostranství

- zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu těchto ploch

- pozemky pro individuální rekreaci splňující podmínky § 20, odst. 4 a 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- zařízení zemědělské malovýroby a chov drobného zvířectva, pokud nenarušuje obytné prostředí sousedů

- zařízení drobné a nezávadné výroby, řemeslné výroby a služeb a zařízení soukromého podnikání za podmínky, že nenarušují obytnou funkci a využití okolních pozemků v dosahu možného ovlivnění

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

- pozemky pro stavby a zařízení v rozporu s odstavci 2. a 3.

- ubytování osob charakteru ubytoven

5. Podmínky prostorového uspořádání

- maximální podíl zastavění 50%

- maximální výška zástavby 1 nadzemní podlaží s možností využití podkroví

Plochy dopravní infrastruktury

1. Hlavní využití-vymezují se pro umístění pozemku dopravních zařízení a komunikací, které nelze z důvodů zejména jejich negativního působení integrovat do ostatních ploch

2. Přípustné využití-plochy se člení na:

- plochy silniční dopravy (dálnice, rychlostní komunikace, silnice I., II. a III. třídy, mosty, ochranná zeleň, dopravní terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže, areály údržby komunikací, čerpací stanice pohonných hmot, zařízení pro obsluhu dopravy

- plochy pro pěší a cyklistickou dopravu a její obsluhu

- plochy ochranné zeleně

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- související stavby technické infrastruktury

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné využití v rozporu s odstavci 2) a 3)

Plochy technické infrastruktury

1. Hlavní využití-vymezují se pro technickou infrastrukturu, kterou nelze začlenit do jiných ploch a kdy nelze pozemky technické infrastruktury jinak využít

2. Přípustné využití-plochy zahrnují pozemky pro:

- vedení a zařízení zásobování vodou (vodovody, vodojemy, vodní zdroje, úpravy vody, čerpací stanice)

- odkanalizování a čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod, kanalizace, čerpací stanice, odpadní jímky a další zařízení pro nakládání s odpadními vodami)

- energetiku (liniová vedení elektřiny a plynu, transformační stanice, rozvody, energetické zdroje, regulační stanice plynu)

- produktovody

- spojová zařízení (spojová vedení, radioreléové trasy, retranslační stanice, vysílače, základové stanice mobilních operátorů, telekomunikační ústředny apod.)

- plochy pro nakládání s odpadem

- související zařízení dopravní infrastruktury

3. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné využití v rozporu s odstavcem 2)

Plochy výroby a skladování

1. Hlavní využití-plochy se vymezují pro pozemky výrobních a skladových zařízení, které pro jejich potenciálně rušivý vliv na životní a obytné prostředí nelze umísťovat v jiných plochách.

Plochy se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury.

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

- pozemky pro výrobní zařízení průmyslu a zemědělství (těžba, hutnictví, strojírenství, chemie)

- pozemky pro sklady a skladové areály

- související zařízení dopravní a technické infrastruktury

- ochrannou zeleň a opatření na ochranu před negativními vlivy výroby

-zařízení pro vědu a výzkum

3. podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- zařízení občanské vybavenosti nezbytné pro obsluhu těchto ploch

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

- pozemky pro bydlení

5. Podmínky prostorového uspořádání

- maximální podíl zastavění 50%

- minimální podíl zeleně 20%

- maximální výška objektů 12 metrů nad nejvýše položeným stávajícím terénem na hranici objektu, pokud jsou z důvodů technologických požadovány vyšší konstrukce a objekty, budou posouzeny z hlediska krajinného rázu

Plochy smíšené výrobní

1. Hlavní využití-plochy jsou určeny pro umísťování zařízení lehké výroby, skladování a specifické plochy pro komerční využití

2)Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

- pozemky pro výrobní zařízení

- pozemky skladů

- pozemky velkoobchodu a logistiky

- pozemky maloobchodu včetně nákupních středisek

3. podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- zařízení občanské vybavenosti pro obsluhu tohoto území

- zařízení sportu a cestovního ruchu, pokud jejich funkce nebude narušena ostatním využitím

plochy

- pozemky staveb pro bydlení (služební byty, byty majitelů, přechodné bydlení) při splnění hygienických požadavků na kvalitu bydlení

4. Nepřípustné využití

- v plochách je nepřípustné využití v rozporu s odstavci 2) a 3)

- v plochách je nepřípustné umísťovat výrobní a jiná zařízení vyjmenovaná v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

5. Podmínky prostorového uspořádání

- maximální podíl zastavění 40%

- minimální podíl zeleně 20%

- maximální výška objektů 10 metrů nad nejvýše položeným stávajícím terénem na hranici objektu

Plochy vodní a vodohospodářské

1. Hlavní využití-jsou vymezeny pro zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu a ochranu přírody

2. Přípustné využití-plochy zahrnují:

- vodní toky

- vodní plochy (přirozené i umělé)

- odvodňovací a ochranné příkopy a zařízení

- kanály, průplavy a obdobná zařízení

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- související stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury

4. Nepřípustné využití-v plochách není přípustné umísťovat stavební objekty s výjimkou staveb vodohospodářských, staveb podmíněně přípustných a staveb nezbytných pro využívání plochy.

Plochy zemědělské

1. Hlavní využití-vymezují se pro zajištění zemědělské funkce

2. Přípustné využití-plochy zahrnují:

- zemědělský půdní fond

- pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství

- související dopravní a  technickou infrastrukturu

- doprovodnou zeleň účelových komunikací a vodních toků

- opatření na ochranu před erozí

3. podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- stavby, zařízení a jiná opatření v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona s výjimkou staveb, zařízení a opatření pro lesnictví a těžbu nerostů

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné využití v rozporu s odstavci 2) a 3)

Plochy lesní

1. Hlavní využití-vymezují se pro zajištění funkce lesů a jejich využití

2. Přípustné využití-plochy zahrnují:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství

- související dopravní a technickou infrastrukturu

3. podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- stavby, zařízení a jiná opatření v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona s výjimkou staveb, zařízení a opatření pro zemědělství a těžbu nerostů

- chov včel

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné využití v rozporu s odstavci 2) a 3)

Plochy přírodní

1. Hlavní využití-vymezují se pro účely zajištění ochrany přírody a krajiny

2. Přípustné využití-plochy zahrnují:

- pozemky národního parku

- pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti

- pozemky ostatních zvlášť chráněných území

- pozemky evropsky významných lokalit

- pozemky biocenter

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- stavby, zařízení a jiná opatření v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona s výjimkou staveb, zařízení a opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu nerostů

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné využití v rozporu s odstavci 2) a 3)

Plochy smíšené nezastavěného území

1. Hlavní využití-jsou vymezeny v nezastavěném území, pokud není účelné podrobnější členění na další plochy nezastavěného území

2. Přípustné využití-plochy zahrnují např.:

- nezastavěné krajinné plochy

- rozptýlenou krajinou zeleň (remízky, aleje, náletovou zeleň na ostatních plochách, plochy zeleně s krajinotvornou funkcí)

- mokřady, slatiny, plochy skal, sutiska a ostatní plochy přírodního charakteru

- ochrannou zeleň

- související stavby dopravní a technické infrastruktury

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- stavby, zařízení a jiná opatření v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona s výjimkou staveb, zařízení a opatření pro zemědělství, lesnictví a těžbu nerostů

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné využití v rozporu s odstavci 2) a 3)

Plochy ochranné zeleně

1. Hlavní využití-vymezují se jako v nezastavitelné s prioritní funkcí oddělení obytného území od potenciálně rušivých funkcí.

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

- ochrannou zeleň

- technická opatření na ochranu proti hluku

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- související stavby dopravní a technické infrastruktury

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné využití v rozporu s odstavci 2) a 3)

Plochy protierozních opatření

1. Hlavní využití-jsou vymezeny pro opatření pro omezení eroze a ochranu před přívalovými srážkami na plochách nezastavěného území. Zlepšit schopnost krajiny zadržovat vodu a zpomalovat její odtok. Na plochách ZPF zůstává zachováno zemědělské hospodaření omezené požadavky ochrany před erozí způsobenou větrem nebo přívalovými srážkami a plochy zůstávají v ZPF.

2. Přípustné využití

-organizační opatření zahrnující úpravu způsobu zemědělského hospodaření (omezení širokořádkových plodin, orbu po vrstevnici, zatravnění)

- suché poldry

- ochranné příkopy

- revitalizace vodních toků

- prvky ÚSES

- protipovodňová opatření

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- stavby, zařízení a jiná opatření v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona s výjimkou staveb, zařízení a opatření pro zemědělství, lesnictví a těžbu nerostů

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné využití v rozporu s odstavci 2) a 3).

f2) vymezení pojmů

Maximální podíl zastavění – udává podíl součtu všech ploch zastavěný stavebními objekty s výjimkou zpevněných ploch k celkové ploše pozemku vyjádřený v procentech, zastavěnou plochou se rozumí průmět všech částí stavby do půdorysné roviny

Maximální výška zástavby – udává počet nadzemních podlaží:případně maximální výšku stavby v metrech

- přízemí je nadzemní podlaží, jehož úroveň leží nejvýše 1.0 metru nad nejvýše položeným upraveným terénem sousedícím se stavbou

- podkroví je podlaží vestavěné do konstrukce krovu maximální výškou nadezdívky obvodového zdiva mimo štítů do 1,5 metru nad podlahou podkroví (výška šikmé části stropu začíná maximálně 1,5 metru nad podlahou tohoto prostoru

- výška stavby v metrech udává maximální výšku nejvyšší části stavby nad nejvýše položeným místem upraveného terénu v sousedství stavby

Minimální podíl zeleně – udává podíl všech ploch zeleně k celkové plochy pozemku vyjádřený v procentech

Řemeslnou výrobou a službami – výroba a služby řemeslného charakteru, provozovaná

pouze osobně podnikatelem nebo spolu s ním nejvýše čtyřmi rodinnými příslušníky nebo zaměstnanci.

Drobnou výrobou a službami -  taková drobná výroba a služby, při jejichž provozování je zaměstnáno nejvýše 50 zaměstnanců, objem denní přepravy zboží a materiálu nepřesahuje 50 tun hmotnosti nebo 200 m3 objemu a stavby a zařízení k tomu použité nepřesahují zastavěnou plochu v součtu 1 hektar plochy.

Chovem drobného zvířectva – hospodářský chov zvířat určený pouze pro vlastní spotřebu chovatele, zejména drůbeže, králíků, holubů, ovcí, apod.

Chovem domácích zvířat – zájmový chov zvířat (koček, psů, ptactva, drobných exotů apod.), avšak ne

pro komerční účely

Zemědělskou malovýrobou – hospodářský chov zvířat a rostlinná výroba obyvatel nedosahující charakteru podnikání a podnikatelská činnost samostatně hospodařících rolníků při hospodářském chovu zvířat a rostlinné výrobě. Maximální rozsah chovů činí 2ks velkých zvířat (koně, skot, prase), 10 ks ovcí nebo koz a do 50 ks drobných zvířat (králíci, slepice, krůty a podobné), vyloučen je chov masožravých zvířat a šelem (lišky, norci a pod.)

Veřejným ubytováním – úplatné krátkodobé ubytování v zařízeních k tomu určených.

f3) obecné podmínky využití území

V zastavěném území a v plochách určených ke změně funkčního využití je možno umísťovat stavby a území a plochy využívat pouze v souladu s  podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití. Ve stávajícím zastavěném území mohou zůstat funkce, které neodpovídají regulativu, pokud jejich existence nenarušuje určenou funkci území.

Mimo zastavěné území a v plochách určených ke změně funkčního využití nelze umisťovat stavby, s výjimkou liniových staveb a staveb technické infrastruktury a dopravních staveb určených k obsluze území. Na plochách ZPF je podmíněně možno umísťovat objekty nezbytné pro jejich využívání a obsluhu a liniová vedení technické infrastruktury.

f4) doplňující regulace zastavitelných ploch

Lokalita 1

| Funkční využití | Plochy bydlení (rodinné domy, nízkopodlažní bytové domy) |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | -rodinné domy 30% - bytové domy 40% |
|  | Minimální podíl zeleně | -rodinné domy 50% - bytové domy 35% |
|  | Maximální výška objektů | 2 nadzemní podlaží + podkroví |
| Limity využití | - ochranné pásmo komunikace |
| Specifické podmínky | - posouzení negativních vlivů dopravy, případná opatření na náklad stavebníků |

Lokalita 2

| Funkční využití | Plochy bydlení (rodinné domy) |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 30% |
|  | Minimální podíl zeleně | 50% |
|  | Maximální výška objektů | 1 nadzemní podlaží + podkroví |
| Limity využití | - ochranné pásmo komunikace |
| Specifické podmínky | - posouzení negativních vlivů dopravy, případná opatření na náklad stavebníků |

Lokalita 3

| Funkční využití | Plochy bydlení (rodinné domy) |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 30% |
|  | Minimální podíl zeleně | 50% |
|  | Maximální výška objektů | 1 nadzemní podlaží + podkroví |
| Limity využití | neudáno |
| Specifické podmínky | neudáno |

Lokalita 4

| Funkční využití | Plochy bydlení (rodinné domy) |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 30% |
|  | Minimální podíl zeleně | 50% |
|  | Maximální výška objektů | 1 nadzemní podlaží + podkroví |
| Limity využití | neudáno |
| Specifické podmínky | neudáno |

Lokalita 5

| Funkční využití | Plochy bydlení (rodinné domy) |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 30% |
|  | Minimální podíl zeleně | 50% |
|  | Maximální výška objektů | 1 nadzemní podlaží + podkroví |
| Limity využití | neudáno |
| Specifické podmínky | neudáno |

Lokalita 6

| Funkční využití | Plochy bydlení (rodinné domy) |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 30% |
|  | Minimální podíl zeleně | 50% |
|  | Maximální výška objektů | 1 nadzemní podlaží + podkroví |
| Limity využití | neudáno |
| Specifické podmínky | neudáno |

Lokalita 7

| Funkční využití | Plochy bydlení (rodinné domy) |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 30% |
|  | Minimální podíl zeleně | 50% |
|  | Maximální výška objektů | 1 nadzemní podlaží + podkroví |
| Limity využití | neudáno |
| Specifické podmínky | neudáno |

Lokalita 8

| Funkční využití | Plochy bydlení (rodinné domy) |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 30% |
|  | Minimální podíl zeleně | 50% |
|  | Maximální výška objektů | 1 nadzemní podlaží + podkroví |
| Limity využití | -ochranné pásmo vedení VN 22 kV |
| Specifické podmínky | - podmíněno realizací ochranné zeleně (lokalita 37 ) - posouzení negativních vlivů dopravy, případná opatření na náklad stavebníků |

Lokalita 9

| Funkční využití | Plochy bydlení |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | - individuální rodinné domy 25% - dvojdomy 30% - řadové rodinné domy 35% |
|  | Minimální podíl zeleně | - individuální rodinné domy 50% - dvojdomy 45% - řadové rodinné domy 40% |
|  | Maximální výška objektů | - individuální rodinné domy a dvojdomy 1 nadzemní podlaží + podkroví - řadové rodinné domy 2 nadzemní podlaží + podkroví |
| Limity využití | - ochranné pásmo lesa - ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu |
| Specifické podmínky | - podmíněno zpracováním územní studie - podmíněno realizací ochranné zeleně (lokalita 36) |

Lokalita 11

| Funkční využití | Plochy smíšené obytné-městské |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 40% |
|  | Minimální podíl zeleně | 30% |
|  | Maximální výška objektů | 3 nadzemní podlaží + podkroví |
| Limity využití | - ochranné pásmo silnice III/18050 (15 metrů) - ochranné pásmo vedení VN 22 kV |
| Specifické podmínky | - posouzení negativních vlivů dopravy, případná opatření na náklad stavebníků - realizace ochranné hráze (těleso komunikace-lokalita 23) |

Lokalita 12

| Funkční využití | Plocha smíšené obytné-městské |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 40% |
|  | Minimální podíl zeleně | 20% |
|  | Maximální výška objektů | 2 nadzemní podlaží + podkroví |
| Limity využití | - prověření ekologické zátěže plochy |
| Specifické podmínky |  |

Lokalita 13

| Funkční využití | Plochy občanského vybavení (kynologie) |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 20% |
|  | Minimální podíl zeleně | 60% |
|  | Maximální výška objektů | 1 nadzemní podlaží + podkroví |
| Limity využití | neudáno |
| Specifické podmínky | - vyloučena výstavba všech objektů pro bydlení včetně bydlení přechodného, ubytoven a podobných |

Lokalita 14

| Funkční využití | Plochy občanského vybavení |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 10% |
|  | Minimální podíl zeleně | 40% |
|  | Maximální výška objektů | 10 metrů |
| Limity využití | neudáno |
| Specifické podmínky | - výhradně sport a rekreace |

Lokalita 15

| Funkční využití | Plochy občanského vybavení |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 10% |
|  | Minimální podíl zeleně | 40% |
|  | Maximální výška objektů | 10 metrů |
| Limity využití | - ochranné pásmo lesa |
| Specifické podmínky | - výhradně sport a rekreace |

Lokalita 16

| Funkční využití | Plochy veřejných prostranství ()veřejná zeleň-park) |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 5% |
|  | Minimální podíl zeleně | 80% |
|  | Maximální výška objektů | 5 metrů |
| Limity využití | - ochranné pásmo hřbitova |
| Specifické podmínky | - respektovat zachování pietních hodnot hřbitova - v parku přípustné prvky drobné architektury (lavičky, kašny, sochy, prvky dětských hřišť pro děti do 15 let, altány, sochařská výzdoba, informační systém a podobně) |

Lokalita 17

| Funkční využití | Plochy veřejných prostranství ()veřejná zeleň-park) |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 5% |
|  | Minimální podíl zeleně | 80% |
|  | Maximální výška objektů | 5 metrů |
| Limity využití | - ochranné pásmo hřbitova |
| Specifické podmínky | - respektovat zachování pietních hodnot hřbitova - v parku přípustné prvky drobné architektury (lavičky, kašny, sochy, prvky dětských hřišť pro děti do 15 let, altány, sochařská výzdoba, informační systém a podobně) |

Lokalita 18

| Funkční využití | Plochy veřejných prostranství ()veřejná zeleň-park) |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 5% |
|  | Minimální podíl zeleně | 80% |
|  | Maximální výška objektů | 5 metrů |
| Limity využití | - ochranné pásmo hřbitova |
| Specifické podmínky | - respektovat zachování pietních hodnot hřbitova - v parku přípustné prvky drobné architektury (lavičky, kašny, sochy, prvky dětských hřišť pro děti do 15 let, altány, sochařská výzdoba, informační systém a podobně) |

Lokalita 19

| Funkční využití | Plochy výroby a skladování |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 60% |
|  | Minimální podíl zeleně | 15% |
|  | Maximální výška objektů | 12 metrů, vyší objekty nutné z technologických důvodů podmíněny posouzením vlivu na krajinný ráz a městskou u zónu |
| Limity využití | - ochranné pásmo komunikace - ochranné pásmo vedení VN 22 kV - bezpečnostní pásmo VTL plynovodu |
| Specifické podmínky | Podmíněno posouzením dopravního zatížení zastavěného území, případně realizací obchvatu II/180 a napojení na obchvat (lokality 21 a 24) |

Lokalita 20

| Funkční využití | Plochy výroby a skladování |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 60% |
|  | Minimální podíl zeleně | 15% |
|  | Maximální výška objektů | 12 metrů, vyšší objekty nutné z technologických důvodů podmíněny posouzením vlivu na krajinný ráz a městskou u zónu |
| Limity využití | - ochranné pásmo komunikace |
| Specifické podmínky | Podmíněno posouzením dopravního zatížení zastavěného území, případně realizací obchvatu II/180 a napojení na obchvat (lokality 21 a 24) |

Lokalita 22

| Funkční využití | Plochy dopravní infrastruktury (propojení silnic II/180 a III/18054) |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | neudáno |
|  | Minimální podíl zeleně | neudáno |
|  | Maximální výška objektů | neudáno |
| Limity využití | neudáno |
| Specifické podmínky | - prověřit podrobnější dokumentací připojení na stávající komunikace - dimenzovat pro budoucí převedení mezi silnice III. třídy |

Lokalita 23

| Funkční využití | Plochy dopravní infrastruktury (místní komunikace, ochranná protipovodňová hráz) |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | neudáno |
|  | Minimální podíl zeleně | neudáno |
|  | Maximální výška objektů | neudáno |
| Limity využití | neudáno |
| Specifické podmínky | - prověřit podrobnější dokumentací připojení na stávající komunikace - dimenzovat těleso komunikace v niveletě a konstrukci jako ochrannou protipovodňovou hráz |

Lokalita 38

| Funkční využití | Plochy bydlení |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 30% |
|  | Minimální podíl zeleně | 40% |
|  | Maximální výška objektů | 1 podlaží a podkroví |
| Limity využití | - ochranné pásmo VN - vymezené plochy krajinné zeleně dle komplexních pozemkových úprav - navržená trasa ochranného extravilánového příkopu |
| Specifické podmínky | - lokalita bude prověřena z hlediska negativních vlivů dopravy v případě realizace přeložky II/180 - opatření na ochranu před hlukem budou realizována na náklady stavebníků v této lokalitě - ochranná opatření budou zabezpečovat i venkovní obytné prostory v souladu s platnými předpisy na ochranu před hlukem |

Lokalita 40

| Funkční využití | Plochy dopravní infrastruktury (obslužná komunikace, parkoviště) |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | - |
|  | Minimální podíl zeleně | - |
|  | Maximální výška objektů | - |
| Limity využití | - respektovat podmínky pro využití plochy v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu stanovené jeho provozovatelem |
| Specifické podmínky | - parkoviště doplněno stromy (minimálně 1 strom na 8 parkovacích stání) |

Lokalita 50

| Funkční využití | Plochy smíšené obytné-venkovské |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 25 % |
|  | Minimální podíl zeleně | 50 % |
|  | Maximální výška objektů | 1 nadzemní podlaží + podkroví |
| Limity využití | - |
| Specifické podmínky | - podmíněno dohodou o parcelaci |

Lokalita 51

| Funkční využití | Plochy technické infrastruktury (ČOV Kůští) |
| --- | --- |
| Prostorová regulace | Maximální podíl zastavění | 80% |
|  | Minimální podíl zeleně | 10 %- |
|  | Maximální výška objektů | - |
| Limity využití | - ochranné pásmo silnice III/18062 |
| Specifické podmínky | - zeleň podél komunikace |

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Jsou vymezeny:

Stavby dopravní infrastruktury (WD)

WD1 – místní komunikace, ochranná protipovodňová hráz (lokalita 23)

WD2 – propojení silnic II/18/0 a III/18054 (lokalita 22)

Stavby technické infrastruktury (WT

WT1 – ČOV Kůští

WT2 – transformační stanice TSA včetně přípojky VN

WT3 – transformační stanice TSB včetně přípojky VN

WT4 – transformační stanice TSC včetně přípojky VN

WT5 – transformační stanice TSD včetně přípojky VN

WT6 – transformační stanice TSE včetně přípojky VN

Opatření na ochranu krajiny (WK)

WK1 – ochranný extravilánový příkop (lokalita 27)

WK2 – ochranný extravilánový příkop (lokalita 28)

WK3 – protierozní opatření (lokalita 29)

WK4 – protierozní opatření (lokalita 30)

WK5 – protierozní opatření (lokalita 31)

WK6 – protipovodňová opatření v plochách veřejných prostranství (stavebně technická opatření-lokalita 25)

WK7 – protipovodňová opatření v plochách smíšených obytných (ochranná hráz-lokalita 26)

Opatření na ochranu obytného prostředí (WO)

WO1 – ochranná zeleň (lokalita 36)

WO2 – ochranná zeleň (lokalita 37)

h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a  veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Jsou vymezeny:

WP1 – plochy občanského vybavení (sport a rekreace), dotčeny pozemky p.č. 987; 988 a 989 v k.ú. Město Touškov, předkupní právo ve prospěch Města Touškov, Dolní Náměstí 1, 330 33 Město Touškov, (lokalita 14)

WP2 – plochy občanského vybavení (sport a rekreace), dotčeny pozemky p.č. 983; 984 a 990 v k.ú. Město Touškov, předkupní právo ve prospěch Města Touškov, Dolní Náměstí 1, 330 33 Město Touškov, (lokalita 14)

WP3 – plochy veřejných prostranství (park),  dotčeny pozemky p.č. 910/1 a 911 v k.ú. Město Touškov, předkupní právo ve prospěch Města Touškov, Dolní Náměstí 1, 330 33 Město Touškov, (lokalita 16)

WP4 – plochy veřejných prostranství (park),  dotčen pozemek p.č. 910/1 v k.ú. Město Touškov, předkupní právo ve prospěch Města Touškov, Dolní Náměstí 1, 330 33 Město Touškov, (lokalita 17)

WP5 – plochy veřejných prostranství (park),  dotčen pozemek p.č. 918/1 v k.ú. Město Touškov, předkupní právo ve prospěch Města Touškov, Dolní Náměstí 1, 330 33 Město Touškov, (lokalita 18)

i) vymezení ploch koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Jako územní rezervy jsou vymezeny:

21 – plochy dopravní infrastruktury (obchvat II/180-územní rezerva)

24 – plochy dopravní infrastruktury (napojení na obchvat II/180-územní rezerva)

Jejich prověření vyžaduje podrobnější zpracování záměru s upřesněním trasy komunikací, jejich nivelety a řešení křižovatky.

32 – plochy ochranné zeleně (územní rezerva)

33 – plochy ochranné zeleně (územní rezerva)

34 – plochy ochranné zeleně (územní rezerva)

Využití územní rezervy pro plochy ochranné zeleně je podmínkou pro realizaci obchvatu II/180.

41 – plochy vodní a vodohospodářské (území řízené inundace-územní rezerva)

j) vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití dohodou o parcelaci podmínkou pro rozhodování

Je vymezena lokalita označená 50 v Kůští. Dohoda o parcelaci kromě stavebních pozemků vymezí pozemky pro umístění dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu této lokality odpovídající požadavkům platných předpisů.

k) vymezení ploch koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Je vymezena větší plocha bydlení určená  pro výstavbu rodinných domů označená jako lokalita 9. Územní studie vyřeší:

- návrh dopravní a technické infrastruktury

- parcelaci pozemků

- rozmístění ploch veřejných prostranství splňujících požadavek § 7 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky 269/2009 Sb.

- umístění nádob na sběr tříděného odpadu

- stanovení podrobných regulačních podmínek pro zajištění vazby na stávající zástavbu

Územní studie bude zpracována , schválena pořizovatelem a vložena do evidence územně plánovací činnosti do 4 let od nabytí účinnosti územního plán u.

l) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9

Tyto plochy a koridory územní plán nevymezuje.

m) stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Není v územním plánu stanoveno.

n) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Tyto stavby nejsou územním plánem vymezeny.

o) vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona

Tyto stavby nejsou územním plánem vymezeny.

p) údaje o počtu listů územního plánu

Územní plán obsahuje:

15 -  listů textu formátu A3

5 -  grafických příloh formátu 1118/1150 mm

2. Grafická část územního plánu

a) výkres základního členění území 							1 : 5 000

b) hlavní výkres – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny		1 : 5 000

c) koncepce veřejné infrastruktury - c1) dopravní infrastruktura			1 : 5 000

- c2) technická infrastruktura			1 : 5 000

d) veřejně prospěšné stavby								1 : 5 000

B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Odůvodnění územního plánu obsahuje textovou a grafickou část.

Obsah odůvodnění

1. Textová část

a) postup při pořízení územního plánu								17

b) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4, §53 stavebního zákona 		17

b1) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,		17

b2) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických

a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,			18

b3) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,			18

b4) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů,				18

c) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace

o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí	19

d) stanovisko krajského úřadu podle §50, odst. 5 stavebního zákona				20

e) sdělení, jak bylo stanovisko podle §50, odst. 5 stavebního zákona zohledněno s uvedením

závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly		20

f) komplexní odůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty					20

f1) odůvodnění koncepce zpracovatelem								20

f2) odůvodnění dle vyhlášky 500/2006 Sb v platném znění						25

f2.1) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území			25

f2.2) vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu			25

- se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu

podle § 51 odst. 2 stavebního zákona

- s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3

stavebního zákona

- s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního

zákona

- s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě

postupu podle 55 odst. 3 stavebního zákona

f2.3) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního

rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení		26

f2.4) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní

fond a pozemky určené k plnění funkce lesa								27

g) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení

zastavitelných ploch											30

h) Rozhodnutí o námitkách, včetně samostatného odůvodnění rozhodnutí (viz § 172 zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád.) 									30

i) Vyhodnocení připomínek (§ 172 odst. 4 SŘ)							30

2. Grafická část

a) výkres širších vztahů 	1 : 50 000

b) koordinační výkres 	1 : 5 000

c) zábor ZPF 			1 : 5 000

1. Textová část

a) postup při pořízení územního plánu

Zadání územního plánu

Dne 26.9.2013 (usnesení č. 365/13) rozhodlo zastupitelstvo města Město Touškov o pořízení územního plánu. Bylo zpracováno zadání pro územní plán. Návrh zadání byl řádně projednán – zaslání návrhu zadání sousedním obcím (Město Plzeň, Obec Bdeněves, Obec Čeminy, Obec Kozolupy, Obec Líšťany, Obec Újezd nade Mží, Obec Vochov) a dotčeným orgánům, návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 4.3.2015 do 3.4.2015 na Městském úřadu Město Touškov, Dolní náměstí 1 a na Městském úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, odboru územního plánování, Americká 39, Plzeň (pořizovatel územního plánu). Dne 4.11.2015 bylo zadání územního plánu Město Touškov zastupitelstvem města Město Touškov schváleno (usnesení č. 128/15).

Návrh územního plánu

Na základě schváleného zadání byl vypracován návrh územního plánu. Dne 24.10.2016 bylo oznámeno zpracování návrhu územního plánu Město Touškov. Dále bylo oznámeno, že do návrhu územního plánu město Touškov možno nahlédnout od 25.10.2016 do 9.12.2016 na MěÚ Město Touškov a u pořizovatele (MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, OÚP) V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona byl oznámen termín společného jednání o návrhu územního plánu město Touškov – 9.11.2016. Oznámení bylo zasláno jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městu Město Touškov a sousedním obcím. Dotčené orgány byly výše uvedeným oznámení vyzvány k uplatnění  písemného stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání o návrhu územního plánu (do 9.12.2016). Sousední obce byly upozorněny na možnost uplatnění připomínek ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání o návrhu územního plánu (do 9.12.2016).

Písemné stanovisko uplatnily:

- Ministerstvo obrany – souhlasné stanovisko

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – souhlasné stanovisko

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - stanovisko

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje – souhlasné stanovisko

- Státní pozemkový úřad - souhlasné stanovisko

- Ministerstvo životního prostředí – souhlasné stanovisko

Připomínky uplatnily:

- Statutární město Plzeň – požadujeme uvést do souladu vedení biokoridorů s biokoridory vedenými na území města Plzeň

Posouzení Krajským úřadem plzeňského kraje:

Návrh územního plánu Město Touškov byl v souladu se stavebním zákonem posouzen Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem regionálního rozvoje – č.j. RR/1390/17 ze dne 30.3.2017.

Na základě uplatněných stanovisek a posouzení územního plánu byl návrh územního plánu Město Touškov upraven.

Řízení o vydání

Řízení o vydání územního plánu Město Touškov bylo zahájeno dne 24.8.2016. Upravený a posouzený návrh územního plánu Město Touškov byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 25.8.2017 do 16.10.2017 na MěÚ Město Touškov a u pořizovatele, byl oznámen termín veřejného projednání návrhu územního plánu Město Touškov – 9.10.2017 v 17.00 hodin v MT klubu kinokavárna, Kostelní 109, Město Touškov. Oznámení o vystavení návrhu územního plánu a o termínu veřejného projednání územního plánu bylo veřejnosti doručeno veřejnou vyhláškou. K veřejnému projednání bylo přizváno město Město Touškov, sousední obce a dotčené orgány. 	Námitky a připomínky bylo možno uplatnit do 16.10.2017. K návrhu územního plánu byly uplatněny 3 námitky a 1 připomínka.

b) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4, §53 stavebního zákona

b1) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

Územní plán je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, schválenou vládou ČR 20.7.2009 usnesením č. 929.

Úkoly pro územní plánování stanovené v PÚR ČR:

a) při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.

V souladu s PÚR ČR územní plán vymezuje plochy pro intenzivní rozvoj území obce ve funkcích bydlení, výroby (s přednostním využitím stávajících ploch-brownfields). Je řešena dopravní a technická infrastruktura zajišťující funkčnost území, dopravní dostupnost a odstranění hlavních dopravních závad . Dopravní infrastruktura je řešena v koordinaci se sousedními dotčenými územími.

Je navržena koncepce utváření krajiny zachovávajíc a chránící její hodnoty a hodnotná území přírody.

b) úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do územně plánovací dokumentace krajů a obcí.

Je splněno, základní kritéria a podmínky pro rozvoj území stanovené v PÚR ČR byly upřesněny v ZÚR PK a územní plán je respektuje.

c) kraje v zásadách územního rozvoje dle potřeby upřesní vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os v rozlišení podle území jednotlivých obcí, při respektování důvodů vymezení jednotlivých rozvojových oblastí a rozvojových os.

Úkoly stanovené v PÚR ČR byly upřesněny v Zásadách rozvoje Plzeňského kraje a a respektovány v územním plánu, viz následující.

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, které vydalo zastupitelstvo kraje dne 2.9.2008, usnesením č. 834/08 a které nabyly účinnosti 17.10.2009, vymezují celé území jako součást rozvojové oblasti Plzeň. Jsou respektovány konkrétní požadavky vyplývající z této dokumentace:

Požadavky na vymezení území

- přeložka silnice II/180 (východní obchvat Města Touškova-územní rezerva)

- území pro řízenou inundaci (územní rezerva)

Limity využití území

- záplavové území

- VTL plynovod

- poddolované území (těžba černého uhlí, dotčeno k.ú. Kůští a západní okraj k.ú. Město Touškov mimo zastavěné území)

- ochrana nerostných surovin (ložiska štěrkopísků: 70801 těžený dobývací prostor, 04690001 chráněné ložiskové území a 3046900 výhradní ložisková plocha, v katastru Kůští)

- skládka odpadu Chotíkov, dotčeno katastrální území Kůští

- ÚSES - nadregionální biokoridory hydrofilní a mezofilní osa podél Mže (v územním plánu upřesněn rozsah konkrétních prvků)

- městská památková zóna Město Touškov

- možnost archeologických nálezů v centrálních částech sídel

b2) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,

Územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Cíle územního plánu:

- vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území

- zajišťuje předpoklady pro obecně prospěšný soulad veřejných a soukromých zájmů

- zajišťuje podmínky pro ochranu veřejných zájmů

- chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území

Úkoly územního plánu:

- posuzuje stav území obce

- stanovuje koncepci jejího rozvoje

- prověřuje změny v území z hlediska ochrany veřejných zájmů

- stanovuje regulativy využití ploch

- stanovuje podmínky změn v území s ohledem na zachování charakteru obce

- vytváří podmínky pro omezení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof

- vytváří podmínky pro kvalitní bydlení

- umožňuje hospodárné vynakládání prostředků z veřejných zdrojů

- vytváří podmínky pro zajištění civilní ochrany

- posuzuje vliv navržené koncepce na životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj území

b3) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Územní plán je zpracován v souladu se stavebním zákonem, jeho prováděcími předpisy a metodickými pokyny MMMR ČR.

b4) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Ochrana veřejného zdraví

Budou navržena urbanistická opatření na zmírnění negativních vlivů na obytné prostředí

- urbanistická koncepce zajišťující zonaci území (oddělení výrobního a obytného území)

- ochranná zeleň podél komunikací

- ochranná zeleň mezi výrobním a obytným území

- krajinná zeleň zlepšující pohodové faktory na území města

Civilní ochrana

V souladu s § 12 zákona č. 239/2000Sb. se ochrana obyvatelstva řídí požadavky dle § 20

vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva:

- ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Území obce je ohroženo zvláštní povodní při protržení hráze vodního díla Hracholusky. Pro tento případ je zpracován Povodňový plán ORP Nýřany. Město Touškov zajišťuje včasné varování obyvatel v ohroženém území a případnou evakuaci obyvatel. Jako evakuační místa připadají v úvahu obce severně od Města Touškova (Chotíkov, Pernarec Ledce, Příšov), když komunikace přes Mži jižním směrem budou nepoužitelné.

- zóny havarijního plánování

Nejsou vymezeny

- skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

V objektech  Městského úřadu a hasičského sboru.

- vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce

Na území obce nejsou skladovány nebezpečné látky.

- záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace vzniklých při mimořádné události

Řídí se povodňovým plánem ORP Nýřany v případě zvláštní povodně. Nejsou předpokládány jiné mimořádné události.

- ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

Na území obce nejsou skladovány nebezpečné látky.

- nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Zásobování vodou cisternami. Nouzové zásobování elektrickou energií je řešeno v areálech s tímto požadavkem. Pro obyvatelstvo a zařízení veřejného vybavení není požadováno..

Požární ochrana

Řešení ÚP zajišťuje základní podmínky pro požární ochranu (přístup do do všech území). Ve městě jsou dostatečné povrchové zdroje vody pro požární účely (stávající a navržené vodní plochy)

a vyhovující vodovodní síť opatřená hydranty.

Obrana státu

Z hlediska obrany státu nejsou požadována zvláštní opatření.

Ochrana ložisek nerostných surovin

Na území města v k.ú. Kůští se nachází ložiska štěrkopísků:

- 70801 těžený dobývací prostor

- 04690001 chráněné ložiskové území

- 3046900 výhradní ložisková plocha, v katastru Kůští)

Poddolovaná území

Na území města probíhala v minulosti  hlubinná těžba černého uhlí. Poddolováním je dotčeno k.ú. Kůští a v malém rozsahu  západní okraj k.ú. Město Touškov mimo zastavěné území. Jedná se o ukončenou těžbu černého uhlí, v současnosti bez projevů na povrchu.

Radonové riziko

Území obce není ohroženo vysokým radonovým rizikem.

Ochrana před povodněmi

Povodněmi je ohroženo zastavěné území Města Touškova v jižní části v bezprostředním sousedství severního ramene řeky Mže. Pro ochranu tohoto území jsou navržena opatření zahrnující protipovodňové hráze v zahradách západně od mostu přes toto rameno na silnici II/180 a západně od zastavěného území jako integrovaná stavba s obslužnou komunikací napojující ulici Mlýnskou na silnici III/18050 ve směru na Malesice a Plzeň. Těleso této komunikace vytvoří ochrannou hráz pro níže položené plochy při silnici do Malesic. Na nábřeží řeky podél zástavby Mlýnské ulice jsou navržena stavebně technická opatření (například zvýšené zděné zábradlí	podél chodníku, mobilní zábrana na silnici II/180 u hasičské stanice).

Protierozní ochrana

Navržen je systém ochranných příkopů a navazujících organizačních opatření na severním okraji zastavěného a zastavitelného území pro omezení možného ohrožení těchto ploch  ze svažitých pozemků při přívalových srážkách.

c) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

c1) vliv na životní prostředí

Podle stanoviska Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. ŽP/2413/15 ze dne 30.3.2015 nebylo požadováno posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona o posuzování vlivů.

c2) vliv na území Natura 2000 a evropsky významné lokality

Podle stanoviska Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. ŽP/2413/15 ze dne 30.3.2015 nemá koncepce územního plánu vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

c3) vliv na územní rozvoj

Územní rozvoj není v rozporu s prvky limitujícími možnosti rozvoje v území dle územně analytických podkladů.

c4) vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území

Územní plán vytváří podmínky pro další zlepšování podmínek pro život obyvatel jak po stránce kvality obytného prostředí, tak i rozvojem ekonomické základny města.

c5) vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování

Zpracování územního plánu vytváří základní předpoklady pro zajištění rozvoje území. Zpracování územního plánu je v souladu s požadavky stavebního zákona. Politikou územního rozvoje a Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje. Zpracování územního plánu je podmínkou pro možný územní rozvoj města, získání dotačních titulů a rozhodování stavebního úřadu..

c6) Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území – shrnutí

Územní plán vytváří předpoklady pro zajištění podmínek udržitelného rozvoje území města

vymezením rozvojových ploch pro obytnou funkci a posílení ekonomické základny města. Současně stanovuje podmínky využití území města k zajištění kvalitního přírodního a obytného prostředí, ochrany jeho hodnot včetně hodnot kulturních.

d) stanovisko krajského úřadu podle §50, odst. 5 stavebního zákona (stanovisko k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj)

Stanovisko nebylo vydáno.

e) sdělení, jak bylo stanovisko podle §50, odst. 5 stavebního zákona zohledněno s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Stanovisko nebylo vydáno.

f) komplexní odůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

f1) odůvodnění koncepce zpracovatelem

f1.1) rozvojové předpoklady

Obyvatelstvo

Vývoj počtu obyvatel

| rok | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | návrh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počet | 1447 | 2013 | 1647 | 1712 | 2062 | 2400 |

Věková struktura (2001)

| skupina | 0-14 | 15-64 | 65 a více | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| počet absolutně | 306 | 1212 | 194 | 1712 |
| podíl v % | 17,88 | 70,79 | 11,33 | 100 |

Věková struktura (2011)

| skupina | 0-14 | 15-64 | 65 a více | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| počet absolutně | 385 | 1415 | 277 | 2077 |
| podíl v % | 18,54 | 68,13 | 13,33 | 100 |

Poznámka: Údaje celkového počtu se odlišují vzhledem k datu zjištěných údajů ve sčítání (věková struktura), počty obyvatel ke konci roku dle statistických údajů.

Z uvedených dat je patrná tendence  ke stabilizaci velikosti obce s ojedinělým nárůstem velikosti okolo roku 1980 zapříčiněného administrativními vlivy (změna administrativního rozsahu města)

Z rozboru demografických údajů je patrné, že nárůst je dán přirozenou měnou, vysoký podíl obyvatel ve věkové kategorii 15-64 let vytváří do budoucna předpoklad pro prudké stárnutí obyvatel s následným poklesem jeho počtu. Velikost města tak budou ve zvýšené míře ovlivňovat migrační vlivy podmíněné atraktivností města pro bydlení (dopravní dostupnost, blízkost Plzně, pracovní příležitosti ve městě a dostupném okolí, kvalita životního prostředí, vybavenost města) a nabídkou vhodných ploch ploch pro rozvoj obytné funkce

Domovní a bytový fond

Domovní fond (údaje ze sčítání 2001)

|  | trvale obydlené celkem | domy obydlené -rodinné domy | neobydlené celkem | neobydlené užívané k rekreaci | domy celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počet absolutně | 362 | 322 | 60 | neudáno | 422 |
| podíl v % | 85,8 | 76,3 | 14,2 | - | 100 |

Domovní fond (údaje ze sčítání 2011)

|  | domy obydlené | domy obydlené -rodinné domy | neobydlené celkem | neobydlené užívané k rekreaci | domy celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| absolutně | 438 | 387 | 59 | neudáno | 497 |
| podíl v % | 88,1 | 77,9 | 11,9 | - | 100 |

Bytový fond (údaje ze sčítání 2001)

|  | byty obydlené | byty obydlené v rodinných domech | byty neobydlené | byty využívané k rekreaci | byty celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| absolutně | 634 | 401 | 75 | 22 | 709 |
| podíl v % | 89,4 | 56,6 | 10,6 | 3,1 | 100 |

Bytový fond (údaje ze sčítání 2011)

|  | byty obydlené | byty obydlené v rodinných domech | byty neobydlené | byty využívané k rekreaci | byty celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| absolutně | 811 | 511 | 62 | 21 | 873 |
| podíl v % | 92,9 | 58,5 | 7,1 | 2,4 | 100 |

Z vyhodnocení je patrný malý podíl neobydlených domů. Ty jsou využívány zčásti k rekreaci.  Tento nevyužívaný domovní fond tak není rezervou pro nové bydlení. Veškeré požadavky na nové bydlení je nutno realizovat formou nové výstavby. Lze předpokládat tendenci k převažujícímu zájmu o bydlení v rodinných domech.

Ekonomická základna

Ekonomickou základnu města tvoří místní podniky a řada menších provozů živnostenského a řemeslného charakteru.

Celkově je ekonomická základna přiměřená velikosti města, část obyvatel však vyjíždí za prací do sousedních obcí, především do Plzně. Potenciál pro rozvoj ekonomické základny má podnikání využívající specifické podmínky území (dostupnost z Plzně). V současnosti je limitujícím prvkem pro další rozvoj ekonomické základny problematické napojení na komunikace nadmístního charakteru, především dálnici D5. Z tohoto hlediska je významná celková přestavba silnice II/180 v úseku Nýřany-Myslinka-Bdeněves (silnice II/605)-Město Touškov-Čemíny-Nová Hospoda (silnice I/20), která se na území Města Touškova promítá jako východní obchvat města.

f1.2) ochrana hodnot území

Přírodní hodnoty

Určujícím přírodním prvkem na území obce je údolní niva řeky Mže. Na ní navazuje severním směrem mírně stoupající krajina  v katastru Města Touškova převážně zemědělsky využívaná, stabilní a krajinářsky hodnotná v na západním okraji tohoto katastru. V katastru Kůští je harmonická krajina s vysokým podílem lesů a krajinné zeleně. Lesní plochy oddělují území narušené těžbou štěrkopísků a skládkou odpadu Chotíkov při severním okraji katastru. Nedochází tak k negativnímu ovlivnění zastavěného území Kůští.

Celé území města leží v území se zvýšenou ochranou krajinného rázu – Plzeňská oblast.

Kulturní hodnoty

Město má kompaktní historické jádro městského charakteru okolo Dolního náměstí na levém břehu Mže. To přechází v předměstskou zástavbu venkovského charakteru. Na severním, východním  a západním okraji je pak doplněno novější výstavbou. Historické jádro města je chráněno jako městská památková zóna s řadou nemovitých kulturních památek. Ostatní domy v památkové zóně pak dotvářejí charakter sídla.

Část Kůští má venkovský charakter, tvoří jej skupina venkovských usedlostí doplněná novějšími rekreačními objekty.

Celé území Města Touškov leží v regionu lidové architektury (roubený dům plzeňského typu).

Památková ochrana

Historické jádro města je vyhlášeno Vyhláškou MK č. 476/1992 Sb. Ze dne 10.9.1992 o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny městskou památkovou zónou. Celé území města je územím s archeologickými nálezy s prokazatelným výskytem nemovitých a movitých archeologických nálezů  ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Na území města jsou plochy:

ÚAN I – území s prokazatelným výskytem nemovitých a movitých archeologických nálezů

ÚAN II – území s předpokládaným výskytem nemovitých a movitých archeologických nálezů

ÚAN III – území s 50% pravděpodobností výskytů archeologických nálezů

ÚAN IV – vytěžené plochy bez prokazatelných archeologických nálezů

Nemovité kulturní památky (údaje NPÚ Praha)

| Památka | Rejstříkové číslo | Umístění |
| --- | --- | --- |
| kostel sv. Jana Křtitele | 30276/4-1416 |  |
| kaple | 49802/4-5149 | hřbitov |
| socha sv. Jana Nepomuckého | 45856/4-1430 | u mostu přes Mži |
| sousoší Nejsvětější Trojice | 37670/4-1429 | Dolní náměstí |
| městský dům | 21777/4-1425 | Dolní náměstí, č.p. 3 |
| městský dům | 10308/4-4911 | Černínská, č.p. 9 |
| městský dům | 31880/4-1418 | Černínská, č.p. 11 |
| činžovní dům | 18556/4-1419 | Černínská, č.p. 33 |
| městský dům | 15491/4- 1420 | Černínská, č.p. 34 |
| městský dům | 51486/4-5270 | Malesická, č.p. 42 |
| městský dům | 39490/4-1428 | Dolní náměstí, č.p. 44 |
| městský dům | 19588/4-1421 | Černínská, č.p. 45 |
| rodinný dům | 19712/4-1423 | Na Tržišti, č.p. 55 |
| městský dům | 44305/4-4730 | Na Tržišti, č.p. 56 |
| městský dům | 44306/4-4687 | náměstí, č.p.72 |
| venkovský dům | 10738/4-5015 | Újezdská, č.p. 97 |
| rodinný dům | 18732/4-1424 | nám. Kostelní, č.p. 105 |
| fara | 25631/4-1417 | Kostelní, č.p. 107 |
| věznice-bývalá šatlava | 101333 | Dolní náměstí, č.p. 201 |

f1.3) urbanistická koncepce

Při návrhu urbanistické koncepce vychází územní plán z předcházejícího územního plánu. V něm a jeho změnách bylo území města prověřeno z hlediska únosnosti i možnosti pro vymezení nových jejich doplnění v nezbytném rozsahu a v souladu s limity využití území.

Územní plán tak sleduje zásadu vytváření kompaktního sídelního útvaru s rozvojem navazujícím na stávající zastavěné území. Přirozenými limity rozvoje jsou na jihu řeka Mže a její údolní niva ohrožená záplavami, na západě kvalitní přírodní prostředí s lesními porosty a krajinnou zelení, na severu je situována mezi silnicemi II. A III. Třídy výrobní zóna. Limitujícím prvkem po východní straně je koridor obchvatu silnice II/180 (převzato z dokumentace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje). Tato přeložka má pro Město Touškov zásadní význam. Silnice tvoří poměrně dopravně zatíženou spojku od dálnice D5 na silnici I/20 a je součástí vnějšího dopravního okruhu Plzně. Průjezd centrem Města Touškova je nevyhovující s řadou dopravních závad, ohrožující bezpečnost chodců a narušující městskou památkovou zónu. Dále má přeložka význam i pro zajištění dopravní obslužnosti výrobní zóny.

Mezi koridorem přeložky a rozvojovým územím bydlení je vymezena rezerva ploch ochranné zeleně, jejíž realizace je podmínkou pro stavbu přeložky silnice II/180. Výjimku tvoří lokalita 38, která byla ponechána dle předcházející územně plánovací dokumentace. Tato lokalita je pak zatížena dalšími podmínkami pro realizaci.

V místně oddělené části Kůští je ponechána na jižním okraji zastavěného území rozvojová plocha smíšená obytná venkovského charakteru v souladu s předchozí územně plánovací dokumentací. Menší plocha technické infrastruktury ČOV Kůští.

f1.4) koncepce uspořádání krajiny

Krajina

Jediným a zásadním zásahem do krajiny na území Města Touškova je navržený obchvat silnice II/180. Ten je doplněn navrženou ochrannou zelení, která kromě hygienické funkce (ochrana před negativními vlivy dopravy) bude mít i významnou funkci krajinotvornou (začlenění obchvatu do krajiny, rozčlenění krajiny a rozsáhlých ploch ZPF).

Územní systém ekologické stability

Při jeho vymezení byly respektovány prvky regionálního ÚSES dle Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Vymezení lokálního ÚSES bylo převzato z Generelu ÚSES (autor Ing. Pavel Valtr, 2015). Po konzultaci s autorem Generelu bylo konstatováno, že vymezení prvků lokálního ÚSES nevyžaduje zásadní úpravy. Drobné úpravy rozsahu prvků ÚSES zahrnují vymezení na konkrétní pozemkové parcely podle místních možností (preferováno je vymezení prvků ÚSES po hranicích pozemkových parcel).

f1.5) vodní toky a plochy

Území města je odvodňováno řekou Mží (číslo vodohospodářského pořadí 1-10-01-180). Na řece byla vybudována v roce 1965 cca 7 km nad městem přehrada Hracholusky, která , která svojí retencí zachycuje až dvouleté velké vody a snižuje kulminační průtok stoleté povodně, přičemž vrchol povodně se časově posune asi o 10 hodin.

Z hlediska rozvoje města je řeka a zátopové území limitujícím faktorem rozvoje jižním směrem. Ochrana stávajícího zastavěného území v zátopovém území je pak možná pouze technickými opatřeními.

f1.6) regulace využití ploch

Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití vychází ze znění vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (Hlava II – Plochy s rozdílným způsobem využití)

Upraven (rozdělen) byl regulativ pro plochy smíšené obytné na plochy:

- plochy smíšené obytné-městské

- plochy smíšené obytné-venkovské

Důvodem je potřeba rozlišit plochy v městské zástavbě a v zástavbě venkovského charakteru především z hlediska možného využití pro zemědělskou malovýrobu a chov drobného zvířectva

Nově byly vymezeny regulativy pro:

-  plochy ochranné zeleně jako plochy smíšené nezastavitelného území se specifickým využitím. Důvodem je nutnost vymezení ploch oddělujících obytné plochy od ploch dopravní infrastruktury a ploch výrobních bez možnosti jiného využití. Ponechání pouhé možnosti umístění ochranné zeleně v ostatních plochách (dopravní infrastruktury, výroby a skladování) nezaručuje jejich skutečnou realizaci v těchto plochách.

- plochy protierozních opatření jako překryvné plochy v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití, přičemž zůstává zachována podle možností jejich stávající funkce.

Důvodem je potřeba vymezit území ohrožené erozí a navrhnout ochranná opatření omezující erozi a chránící okolní, především zastavěné území před jejím negativními vlivy.

Dále územní plán vymezuje pojmy používané v regulaci využití území a stanovuje další, specifické limity a  podmínky využití ploch.

f1.7) veřejná infrastruktura

Stávající veřejné občanské vybavení	zůstává zachováno, v koncepci územního plánu je doplněno o plochy určené pro sport a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel města. Je tím sledováno zkvalitnění podmínek života ve městě. U stávajícího hřbitova je navrženo doplnění parkových ploch, které vytvoří zázemí vlastního hřbitova a přispějí k zachování a posílení pietních hodnot (vytvoří jeho ochranné pásmo v rozsahu odpovídajícím místním možnostem a již existujícímu využití území.

Většina zařízení občanského vybavení je na komerční bázi, tato zařízení je pak možno umísťovat v souladu s regulativem ploch jak v omezené míře v plochách bydlení, tak především v plochách smíšených obytných.

f1.8) dopravní infrastruktura

Silniční doprava

Město leží mezi hlavními dopravními tahy, které tvoří silnice I/20 z Plně do Karlových Varů a silnice II/605 z Plně do Stříbro a od ní jižně položenou dálnicí D5. Tyto komunikace jsou propojeny silnicí II/180, která tvoří hlavní dopravní osu území. Silnice III. třídy doplňují komunikační kostru území a zajišťují propojení sídel v území.

I/20 – prochází severním okrajem katastrálního území Kůští

II/180 – prochází od dálničního exitu Nýřany severním směrem přes Kozolupy, Město Touškov a Čemíny na silnici I/20

III/18050 – zajišťuje přes Malesice a Radčice nejkratší cestu do Plzně

III/18054 – silnice směřuje severozápadně do Líšťan a Pernarce, má význam pro spojení mezi sídly severně od vodní nádrže Hracholusky

III/18055 – směřuje do Újezda nade Mží a dále na silnici III/18054

III/18061, III/18062 – zajišťují přístup do Kůští ze silnice III/18050 a Čemín

Navržená koncepce dopravního řešení vymezuje koridor územní rezervy pro přeložku silnice II/180 východním obchvatem města. Tato trasa je v souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje. Na obchvat navazují další navržené komunikace III. třídy, které tvoří přivaděč do města z tohoto obchvatu na severu (má význam pro napojení výrobního území a výhledové vyloučení nákladní dopravy ze zastavěného území města). Pokračováním je navržené propojení silnic II/18054 a stávající II/180, které umožní převést tranzitní dopravu do Pernarce mimo zastavěné území města.

Místní komunikace

Jsou navrženy komunikace zajišťující prostupnost zastavěného území. Jedná se o obvodovou komunikaci po jihovýchodním okraji zastavěného a zastavitelného území, která je polyfunkční (její těleso tvoří současně ochrannou hráz zamezující rozlivu povodní do zastavěného území města). Ve výrobní zóně na severním okraji města je navržen mezi výrobními areály větší dopravní plocha pro umístění obslužné komunikace a parkovišť.

V rozvojových lokalitách bydlení na východním okraji města je navržena základní síť obslužných komunikací odpovídající již provedené parcelaci území. Ve vybraných rozvojových lokalitách je řešení dopravní infrastruktury ponecháno na předepsané územní studii a dohodě o parcelaci, které zohlední i majetkové vztahy a konkrétní požadavky budoucích investorů na velikost stavebních pozemků.

Účelové komunikace

Jsou vymezeny pro město významné komunikace zajišťující prostupnost krajiny a nejkratší spojení částí města přes samotu Kumberk.

Pěší a cyklistická doprava

Podél silnic II. a III. třídy v zastavěném území a u obslužných místních komunikací budou doplněny podle místních možností chodníky pro pěší, v případě možnosti i s odděleným pruhem pro cyklisty.

Železniční doprava

Územím města neprochází železniční trať. Nejbližší železniční stanice je v Kozolupech ve vzdálenosti cca 2 km. Vzhledem k přímému silničnímu napojení Plzně přes Malesice a Radčice nemá železniční doprava pro Město velký význam.

Hromadná doprava osob

Zůstává zachována existující koncepce. Autobusová doprava s autobusovým nádražím  stanicí v centru města. Část Kůští je přístupná převážně individuální automobilovou dopravou, autobusová zastávka je na silnici III/18061 v místě odbočky silnice III/18062 do Kůští (samota Kumberk) ve vzdálenosti cca 1,5 km, vybrané spoje zajíždějí do Kůští na zastávku na návsi.

Dopravní plochy a dopravní zařízení

Odstavování a garážování vozidel je uvažováno vždy v rámci navržených rozvojových lokalit pro bydlení na vlastních pozemcích. Ve výrobní zóně na severu Města Touškova je vymezena plocha pro parkoviště zaměstnanců. Tato plocha využívá jinak nevyužitelnou nezastavitelnou plochu v ochranném a bezpečnostním pásmu vysokotlakého plynovodu. Tato plocha je oddělena silnicemi III. Třídy od souvislých ploch ZPF a vzhledem ke tvaru je hůře obhospodařovatelná.

Negativní vlivy dopravy

K omezení negativních vlivů dopravy jsou podél obchvatu II/180 vymezeny plochy pro ochranná opatření (ochranná zeleň)

f1.9) technická infrastruktura

Vodní hospodářství

Zásobování vodou

Město Touškov

Město má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Vodním zdrojem jsou jímací studna a vrt mezi Městem Touškovem a Kozolupy na pravém břehu Mže.  U vodního zdroje je umístěna úpravna vody a čerpací stanice. Vodojem 2 200 m3 je umístěn severně od zastavěného území při silnici III/18054. Voda je do něj čerpána přes spotřebiště, zásobování vodou je gravitační. Stávající systém umožňuje rozšíření distribuční sítě vodovodu do navržených rozvojových lokalit.

Kůští

Zásobování vodou je řešeno ze studní. Kvalita vody je nevyhovující, Provedeno bylo  napojení sídla na vodovodní síť Plzně z Chotíkova. Vodovodní síť vyžaduje doplnění distribučních rozvodů v sídle a plánováno je její prodloužení do osady Kumberk na území sousední obce Čemíny.

Kanalizace a nakládání s odpadními vodami

Město Touškov

Celé území města je odkanalizováno na centrální ČOV na jihovýchodním okraji zastavěného území. ČOV zajišťuje i čistění odpadních vod z Kozolup a Bdeněvsi.

Kůští

Odpadní vody jsou akumulovány v jímkách vyvážených na ČOV Město Touškov. V územním plánu je vymezena plocha pro centrální ČOV. Do doby její realizace bude zachován stávající systém. Přípustná je dále likvidace odpadních vod v malých domovních ČOV, za kterou je možno považovat i septik doplněný zemním filtrem. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny do místní vodoteče, případně využívány pro zálivku, nebo podle místních hydrogeologických podmínek vsakovány.

Toto řešení umožňuje dlouhodobě řešit situaci v likvidaci odpadních vod, když realizace centrální ČOV je podmíněna ekonomickými možnostmi města.

Zásobování elektřinou

V řešeném území se nachází 16 stávajících transformačních stanic 22/0,4 kV, z toho je pět stanic plně v majetku odběratele a slouží jen pro konkrétní odběr, resp. výrobnu (MVE).

Pro zásobování navržených lokalit bydlení je pokrytí území stávajícími transformačními stanicemi ve Městě Touškov, zejména jeho východní části nedostatečné, navrženo je místní navýšení - přezbrojení stanic a výstavba nový trafostanic TS-A až TS-E.

V ostatních lokalitách, kde dochází k návrhu zástavby budou využity stávající přezbrojené trafostanice, které jsou vhodně umístěny a je jimi dobře pokryto i zástavbové území, příkon bude navyšován se zástavbou navržených území až po  maximální zástavbovou kapacitu trafostanice.

Pro podnikání v ploše 19 se předpokládá vybudování nových odběratelských stanic napojených z vedení procházejících předmětnou lokalitou, nebude se tedy ani přívodními vedeními zasahovat jiné lokality. Umístění ani počet těchto stanic není směrně určen, bude navrženo dle konkrétních požadavků investorů.

Návrhové lokality:

Město Touškov:

1...............plochy bydlení......cca 110kW....................z nové TS-A

2...............plochy bydlení......cca 30kW......................z nové TS-A

3...............plochy bydlení......cca 110kW....................z nové TS-B

4...............plochy bydlení......cca 40kW......................z nové TS-B

5...............plochy bydlení......cca 50kW......................z nové TS-B

6...............plochy bydlení......cca 120kW....................z nové TS-B

7...............plochy bydlení......cca 70kW......................z nové TS-B

8...............plochy bydlení......cca 100kW....................z rezervy/navýšení TS-3 a TS-4

9...............plochy bydlení......cca 120kW....................z nové TS-C

11.............plochy smíšené obytné...............................z nové TS-A

12.............plochy smíšené obytné................................z rezervy/navýšení TS-13 a TS-2

19.............plochy výroby a skladování........................z nové TS-D

20.............plochy výroby a skladování........................z nové TS-E

38.............plochy smíšené obytné...cca 60kW.............z rezervy/navýšení TS-3

Kůští:

50.............plochy smíšené obytné...cca 160kW...........z rezervy/navýšení TS-15 a TS-16

51.............plochy tech. infrastruktury – ČOV..............z rezervy/navýšení TS-15

Ve výkonech transformačních stanic se ponechá rezerva pro případnou modernizaci a změnu vytápění domácností. Příkony pro podnikání jsou v návrhu pouze odhadnuty, skutečné požadavky na napojení budou upřesněny dle konkrétního využití území. Stávající rozvody nízkého napětí jsou v obci provedeny částečně venkovním vedením a v nově budovaných lokalitách pak zemním kabelovým vedením. Současný stav nn rozvodů nevyžaduje zásadní rekonstrukci, bude jednat pouze o posílení zejména v místech napojení navrhované zástavby.

Zásobování plynem

Použité podklady

- urbanistické řešení, současný stav, návrh

- stávající STL plynové sítě

- stávající VTL plynové sítě

- průzkum na místě

Návrh řešení

Na území města je vyřešeno zásobování zemním plynem. Není navrhována změna stávající koncepce. Rozšíření plynovodů do nových rozvojových ploch se týká distribuční sítě STL plynovodů a bude řešeno až v podrobnější dokumentaci (územní studie, územní a stavební řízení).

Ochranná a bezpečnostní opatření

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými a bezpečnostními pásmy. Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu. Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinku případných havárií plynových zařízení. Umisťování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení je možné pouze s písemným souhlasem provozovatele zařízení. Umístěním navrženého rozvodného plynové zařízení v řešené oblasti nedochází k omezení využití navržených rozvojových ploch jeho ochrannými a bezpečnostními pásmy.

| Zařízení do tlaku 40 barů | průměr [mm] | ochranné pásmo [m] | Bezpečnostní pásmo [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| VTL plynovod | Do 100 včetně | 2 | 8 |
| VTL plynovod | 100 – 300 včetně | 2 | 10 |
|  | 300 – 500 včetně | 2 | 15 |
|  | Nad 500 | 2 | 20 |
| VTL RS | - | 4 | 10 |
| NTL a STL plynovod v obci | Všechny průměry | 1 | Není stanoveno |
| NTL a STL plynovod mimo obec | Všechny průměry | 2 | Není stanoveno |

Spoje

Řešeným územím prochází trasy sdělovacích vedení spojů, nejsou v  kolizi s návrhovými lokalitami, nejsou tedy navrženy přeložky, stávající kabelové trasy budou respektovány dle zákona. Radioreléové trasy prochází zastavěným a návrhovým územím obce, omezují ale navrženou výstavbu jen z hlediska výškových staveb.

f2) odůvodnění dle vyhlášky 500/2006 Sb v platném znění

f2.1) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Město Touškov sousedí s obcemi: Bdeněves, Čemíny, Chotíkov, Kozolupy, Líšťany, Nevřeň, Plzeň,  Příšov,  Újezd nade Mží a Vochov.

Z hlediska širších vztahů je Město Touškov specifické rozdělením na dva místně a prostorově oddělené katastry. Mezi katastrálním územím Město Touškov a Kůští leží katastr obce Čemíny. Vazby mezi oběma částmi města tak zasahují i sousední obec Čemíny. Týká se dopravního spojení po silnicích III. třídy a účelové komunikaci přes samotu Kumberk. Dále v technické infrastruktuře propojení vodovodních systémů Města Touškova a Kůští a dalšího napojení na plzeňskou vodovodní soustavu v Chotíkově (dotčeno k.ú. Chotíkov, koordinace je zajištěna se souběžně zpracovávaným územním plánem Chotíkova).

f2.2) vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu

Splnění zadání

a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na požadavky na

a1) urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch,

Územní plán byl zpracován v souladu se schváleným zadáním. Na základě doplňujících požadavky bylo vymezeno území mezi výrobními areály na severním okraji zastavěného a zastavitelného území v ochranném a bezpečnostním pásmu vysokotlakého plynovodu pro plochy dopravní infrastruktury (obslužná komunikace a parkoviště pro sousední výrobní areály. Toto využití je projednáno se správcem dotčeného plynovodu a využívá plochy pro zemědělskou výrobu hůře přístupných pozemků . Současně odlehčuje komunikace a veřejná prostranství v zastavěném území od parkujících vozidel zaměstnanců ve výrobních areálech.

a2) koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn,

Dopravní infrastruktura – je v územním plánu vymezena v rozsahu požadovaném v zadání, doplněna je o plochy, trasy a koridory vyplývající z urbanistické koncepce rozvoje města (zajištění dopravní obslužnosti rozvojových ploch, omezení dopravního zatížení obytného území).

Technická infrastruktura – konce je zpracována v souladu se zadáním. Vychází ze stávajících zařízení technické infrastruktury, která umožňují další rozvoj města. V části Kůští je navržena plocha pro centrální ČOV a jsou stanoveny podmínky pro nakládání s odpadními vodami do její realizace. V části Kůští je dále navrženo její napojení na vodovodní systém Plzně vodovodním přivaděčem z Chotíkova.

Veřejná občanská vybavenost – jsou zachovány stávající plochy a zařízení, které umožňují další rozvoj konkrétních zařízení (hřbitov, sociální péče). Nově jsou vymezeny plochy pro sport a rekreaci pro zlepšení podmínek života obyvatel (možnost rekreačního sportu, relaxace apod.).

a3) koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona,

V souladu se zadáním je v územním plánu omezena možnost výstavby v nezastavitelném území města včetně omezení možností dle § 18, odst. 5 stavebního zákona. Vymezeny jsou prvky ÚSES dle Generelu ÚSES zpracovaného v roce 2015 (ing. Pavel Valtr). V něm byl vymezen i rozsah prvků nadregionálního a regionální ÚSES. Navržena byla dále opatření na ochranu zastavěného a zastavitelného území při přívalových srážkách (protierozní opatřen). Přednostně je ochrana krajiny a životního prostředí stanovena v dalších právních normách, jejichž požadavky územní plán splňuje.

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR a Zásada územního rozvoje Plzeňského kraje viz kapitola b) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4, §53 stavebního zákona, b1) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, Odůvodnění územního plánu Město Touškov.

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit,

Zadání nepředpokládalo vymezení ploch a koridorů územních rezerv. V územním plánu jsou tak vymezeny pouze koridory a plochy územních rezerv převzaté ze ZÚR PK a a na ně navazující koridory (napojení na obchvat silnice II/180).

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,

c1) stavby a opatření, pro které je možno uplatnit vyvlastnění

Veřejně prospěšné stavby byly vymezeny pro navrženou dopravní a technickou infrastrukturu. Veřejně prospěšná opatření pro plochy protierozních a protipovodňových opatření. Vzhledem ke skutečnosti, že navržené prvky ÚSES jsou vesměs funkční nebylo nutno vymezovat opatření na ochranu prvků ÚSES (nejsou navrhovány nefunkční prvky ÚSES k novému vymezení a realizaci).

c2) veřejně prospěšné stavby a prostranství, pro které je možno uplatnit předkupní právo

Vymezeny jsou plochy veřejného občanského vybavení (plochy sportu a rekreace) a veřejná prostranství (parky u hřbitova).

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci,

V zadání nebylo požadováno vymezení těchto ploch. Při zpracování urbanistické koncepce a po posouzení konkrétních zastavitelných ploch byl v územním plánu navržen požadavek na zpracování územní studie lokality 9  v Městě Touškově (lokalita má složitější možnost napojení na stávající komunikace ve zastavěném území) a požadavek na dohodu o parcelaci pro lokalitu 50 v Kůští (nutno dořešit parcelaci s včetně odpovídající dopravní infrastruktury v lokalitě a napojení na stávající komunikační síť v sídle.

e) případný požadavek na zpracování variant řešení,

Nebylo požadováno zpracování variant řešení.

f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,

Územní plán byl zpracován v souladu s platnými předpisy (stavební zákon, jeho prováděcí vyhlášky a metodické pokyny MMR ČR). Grafická část byla zpracována v jednotném měřítku 1 : 5 000, pouze širší vztahy byly zpracovány na mapovém podkladu 1 : 50 000. Počty vyhotovení jsou v souladu s požadavky zadání. Dodána byla digitální data ve formátu .pdf a vektorová data.

g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v zadání požadováno. Základní principy udržitelného rozvoje území územní plán respektuje. Blíže viz kapitola  c) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí Odůvodnění územního plánu Město Touškov.

- vyhodnocení souladu se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona

Nebylo požadováno zpracování variant.

- vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona

Nebylo postupováno podle tohoto předpisu.

- vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona

Nebylo postupováno podle tohoto předpisu.

- vyhodnocení souladu- s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle 55 odst. 3 stavebního zákona

Nebylo postupováno podle tohoto předpisu.

f2.3) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Územní plán vymezuje trasu vodovodní přípojky z Chotíkova do Kůští. Důvodem je špatná kvalita vody ve studních v části Kůští. Napojení na vodovodní systém města Plzně umožňuje dostatečná kapacita tohoto systému a vzdálenost.

f2.4) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

I .Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) v územním plánu

1. Úvod

Územní plán Město Touškov – Vyhodnocení důsledků záboru ZPF je zpracován podle zák.č.334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č.10/1998 Sb a zákona č.98/1999 Sb., prováděcí vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011.

Stanovení kvality zemědělské půdy určenou BPEJ a zařazení těchto kódů do tříd ochrany zemědělské půdy je zpracováno podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j.OOPL/1067/96.

Územní plán Město Touškov – Vyhodnocení důsledků záboru ZPF (grafická část) je zakreslen do situace v měřítku1 : 5 000.

Grafická část mimo jiné obsahuje, hranice lokalit navržených k záboru s uvedením čísla lokality, hranice katastrálních území, hranice zastavěného území, zakreslení ploch provedených investic do půdy (odvodnění, závlahy…) hranice BPEJ, třídy ochrany jednotlivých půd.

2. Kvalita ZPF a zemědělská výroba

Hodnocení kvality zemědělské půdy vychází z klasifikační soustavy BPEJ, která zároveň charakterizuje klimatický region, štěrkovitost a hloubku půdního profilu.

Zemědělská živočišná výroba v oblasti je vhodná především pro chov skotu a prasat. Rostlinná výroba v oblasti je zaměřena na tradiční plodiny např. obilí, kukuřice, řepka, řepa….....

Z hlediska požadavků nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy lze konstatovat, že :

2,4529 ha rozvojových ploch patří do třídy I. Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně 	       nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v rovinných nebo jen mírně 	       sklonitých plochách.

2,6004 ha záborových ploch patří do třídy II. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které 	       mají  v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve 	 	       vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné.

Zpracovatel předesílá, že záboru zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany  se nebylo možné zcela vyhnout z důvodů návaznosti na ostatní obory urbanistického plánování, a že se zpracovatel snažil v rámci možností zábor těchto ploch minimalizovat.

7,2799 ha záborových ploch patří do třídy III. Do III. třídy jsou sloučeny půdy v jednotlivých 	 	 	       klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které 	       je možno v územním plánování využít pro eventuální výstavbu.

10,3896 ha záborových ploch patří do třídy IV. Do IV .třídy jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou 	       produkční schopností v rámci klimatických regionů  s jen omezenou ochranou, využitelné pro 	       výstavbu.

15,1118 ha záborových ploch patří do třídy V. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované 	  	       půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“), které představují zejména půdy s nízkou 	 	       produkční schopností včetně půd, mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až 	       kamenitých a erozně nejvíc ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské 	 	       účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde 	 	       většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a 	 	       chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Podrobnější informace o požadavcích nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy viz. Tabulka číslo 1 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“, která jsou nedílnou součástí textové části.

Charakteristika klimatického regionu :

Záborové plochy patří do klimatického regionu mírně teplého, mírně suchého, který se označuje kódem 4 (Symbol MT 1)

Suma teplot nad + 10 °C                            : 2400 - 2600

Průměrná roční teplota                               : 7 – 8,5 °C

Průměrný roční úhrn srážek                       : 450 – 550 mm

Pravděpodobnost suchých veget. období    : 30 - 40

Základní charakteristika hlavních půdních jednotek :

Záborové plochy se rozprostírají na ploše těchto hlavních  půdních  jednotek :

HPJ 15 : illimerizované půdy, hnědozemě illimerizované, hnědé půdy, hnědé půdy illimerizované včetně 	   slabě oglejených forem na svahovinách se sprašovou příměsí; středně těžké až těžké; s příznivým 	   vodním režimem.

HPJ 21 : Hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích; velmi lehké; 	   silně výsušné.

HPJ 22 : Hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech; většinou lehčí nebo středně těžké; 	   s vodním režimem relativně příznivým.

HPJ 30 : Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na permokarbonských horninách a 	   pískovcích; lehčí až středně těžké, většinou s dobrými vláhovými poměry.

HPJ 31 : Hnědé půdy a rendziny na pískovcích a písčitě větrajících permokarbonských horninách, bez 	 	   štěrku až středně štěrkovité; vláhové poměry nepříznivé, velmi závislé na vodních srážkách.

HPJ 58 : Nivní půdy glejové na nivních uloženinách; těžké až velmi těžké; vláhové poměry nepříznivé, po 	   odvodnění příznivější.

HPJ 67 : Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích; středně těžké až velmi těžké; 	   zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky.

3.  Odtokové a hydrogeologické poměry

Na přehledné situaci Územní plán Město Touškov – Vyhodnocení důsledků záboru ZPF (grafická část)  je graficky znázorněno odvodnění (investice do půdy) v zájmovém území.

Nicméně odtokové a hydrogeologické poměry novou výstavbou podle předloženého návrhu narušeny zásadně nebudou.

Co se dalších informací o poloze a stavu odvodnění je nutno jednat přímo s vlastníky (eventuálně uživateli) jednotlivých pozemků, neboť odvodnění spadá do jejich správy. V tabulce číslo 1 jsou orientačně vyčísleny odvodněné záborové plochy

(3,3039 ha). Toto vyčíslení je nutno brát velice orientačně.

4.  Závěrečné posouzení předpokládaného návrhu ZPF

Plánovanou zástavbou ÚP Město Touškov dochází ve vybraných lokalitách s novým funkčním využitím k celkovému záboru 37,8346 ha zemědělské půdy. Záborové plochy se nalézají na území dvou katastrů (k.ú.Město Touškov – 34,4133 ha a k.ú.Kůští – 3,4213 ha).

Podle údajů poskytnutých Katastrálním úřadem se jedná o zábor 38,0374 ha zemědělské půdy a to v kultuře :

orná půda -                      	36 , 7020 ha

chmelnice -                       	  0 , 0000 ha

vinice -                               	  0 , 0000 ha

zahrady  -                          	  0 , 1686 ha

ovocné sady -                    	  0 , 0000 ha

trvalé travní porosty -         	  0 , 7612 ha

Zábor ZPF celkem    :    	37 , 8346 ha

Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku a požadavky nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy jsou podrobně vyjádřeny v tabulkové části ( Tabulka 1), které jsou nedílnou součástí této plánovací dokumentace.

5. Zdůvodnění záboru podle nových funkčních souborů

ÚP Město Touškov předpokládá pro další období rozvoj především v oblasti :

bydlení, smíšeného území, technické infrastruktury, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a skladování, dopravní infrastruktury, protipovodňových a protierozních opatření a ploch vodních a vodohospodářských.

Tato výstavba si vzhledem ke specifickým podmínkám vyžádá zábor orné půdy, zahrad a trvalých travních porostů, přestože byly většinou vybrány plochy  s přímou návazností na stávající zástavbu.

Převážná část zastavitelných ploch vymezených v návrhu územního plánu byla převzata z předchozí územně plánovací dokumentace. To se týká i ploch ležících na ZPF I. a II. třídy ochrany.  Lokalita 11 v Městě Touškově, která je od souvislých ploch ZPF odděleny navrženou komunikací s funkcí ochranné protipovodňové hráze. Lokalita 50 v Kůští, která byla převzata z  z předchozí ÚPD.

Vhodně upraveným urbanistickým návrhem,nedochází k závažnému narušení organizace zemědělského půdního fondu v oblasti.

6. Soupis lokalit

k.ú.Město Touškov

Rozvojové plochy

1,2,3,4,5,6,7,8,9        Plochy bydlení

11,12                         Plochy smíšené obytné - městské

13                              Plochy občanského vybavení (kynologie)

14,15                         Plochy občanského vybavení (sport)

16,17,18                    Plochy veřejných prostranství (park)

19,20                         Plochy výroby a skladování

21                              Plochy dopravní infrastruktury (Rezerva)

22,23                         Plochy dopravní infrastruktury

24                              Plochy dopravní infrastruktury (Rezerva)

25,26                         Protipovodňová opatření - Technická

27                              Plochy protierozních opatření – Ochr.příkop

28                              Plochy protierozních opatření – Ochr.příkop (Rezerva)

29,30,31                    Plochy protierozních opatření - Organizační

32,33,34                    Plochy ochranné zeleně (Rezerva)

35                              Plochy veřejných prostranství - Zeleň

36,37                         Plochy ochranné zeleně

38                              Plochy smíšené obytné (venkovské)

39                              Plochy veřejných prostranství

40                              Plochy dopravní infrastruktury

41                              Plochy vodní a vodohospodářské (Rezerva)

k.ú.Kůští

Rozvojové plochy

50                              Plochy smíšené obytné (venkovské)

51                              Plochy technické infrastruktury

7. Poznámka

Při projednávání tohoto řešení byly brány v úvahu především tyto skutečnosti :

- rozvojové plochy navrhovat především v územích s vybudovanou dopravní   infrastrukturou , v návaznosti na stávající zástavbu a v těch územích , kde by bylo vybudování této infrastruktury nejméně nákladné.

- upřednostňovat rozvoj v prolukách a v  zastavěném území

- urbanistickým řešením zcelit jednotlivé části města využitím ploch ZPF, které nevhodně zasahují do organismu obce

- minimálně zasahovat do ZPF, především do I. a  II. třídy ochrany zemědělské půdy

- maximálně využít stávající areály,stávající manipulační plochy

II. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) v územním plánu

Vhodně upraveným urbanistickým návrhem, nedochází k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa .

Zábor LPF celkem    :    0 , 0000 ha

III. Závěrečná rekapitulace vyhodnocení záborových ploch

Požadavky na zábor ZPF celkem         :          	37 , 83464 ha

Požadavky na zábor PUPFL celkem    :             	  0 , 0000 ha

Požadavky na zábor vodních ploch celkem :          	  0 , 1169 ha

Požadavky na zábor ostatních ploch celkem :        	  4 , 5403 ha

Změna kultury (bez záboru) :                             	  0 , 0000 ha

IV. Tabulková část :

Tabulka 1–Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF

g) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Rozvojové plochy byly v podstatné části převzaty ze stávající dokumentace, která prověřila možnosti využití území a jeho únosnost. Nové rozvojové plochy byly doplněny jen v minimálním rozsahu, převzaté z dokumentace ZÚR PK (území řízené inundace, úprava trasy obchvatu II/180) a vyplývající z urbanistické koncepce (ochranná zeleň mezi obchvatem a plochami bydlení, dopravní plochy v proluce mezi výrobními areály-nezastavitelná proluka v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu).

Odůvodnění potřeby výstavby bytů

| obec | počet obyvatel stav | počet obyvatel návrh | potřeba bytů pro nárůst počtu obyvatel | počet bytů pro řešení nechtěného soužití | celkem potřeba | Návrh bytové výstavby | rezerva* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Město Touškov | 2062 | 2400 | 141 | 48 | 189 | 203 (223)** | 14 (34)** |

*  Územní rezerva slouží pro nepředvídaný nárůst velikosti města nebo pro případ změny nároků na velikost stavebních pozemků.

** V rezervě není zohledněna výstavba vícegeneračních rodinných domů, která dnes tvoří nevýznamnou část výstavby, lze předpokládat navýšení rezervy o cca 20 bytů.

Při stanovení potřeby nových bytů pro předpokládanou velikost města byla zohledněna stávající obložnost bytu 2,54 obyvatel/byt a předpokládaná obložnost 2,4 obyvatel/byt (ve větších městech je již v současnosti 2,3 obyvatel/byt). Trend zmenšování cenzovní domácnosti je setrvalý a souvisí jak s nižší mírou porodnosti, tak i s vyšším dožitím a nárůstem počtu domácností osamělých osob.

h) Rozhodnutí o námitkách, včetně samostatného odůvodnění rozhodnutí (viz § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.)

Eva Kokošková, Vlkýšská 338, 330 33 Město Touškov

Námitka k návrhu – 16.10.2017

Jsem majitelkou pozemků p.č. 1259 a 1295 v k.ú. Město Touškov. Plánujeme na těchto pozemcích výstavbu rodinných domů pro naše potomky. Návrh ÚP Město Touškov se těchto pozemků dotýká, nesouhlasím s jeho zněním.

Nesouhlasím se stavbou obchvatu města Město Touškov, který je plánován v těsném okolí města a zamezuje dalšímu rozšiřování výstavby města. Ve městě je nedostatek stavebních pozemků. Žádám o výrazné oddálení obchvatu a nechání prostoru pro výstavbu rodinných domů.

Rozhodnutí o námitce

Námitce se nevyhovuje

Odůvodnění rozhodnutí

Obchvat silnice II/180 je koridor územní rezervy, který byl vymezen v souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje včetně jejich aktualizace.

Jan Hirt, Samota 626, 330 00 Město Touškov

Námitka k návrhu 2.10.2017

Žádám o zahrnutí pozemků p.č. 1154/2, 1155/2, 1525/1, 1525/2, 943, 944, 945 v k.ú. Město Touškov do zastavěného území. Dále navrhuji změnit využití těchto pozemků na plochy bydlení.

Rozhodnutí o námitce

Námitce se vyhovuje. Pozemky byly zařazeny do ploch smíšených obytných venkovských umožňujících bydlení a lépe odpovídajících charakteru území.

Václav Nosek, Vlkýšská 404, 330 33 Město Touškov

Václava Nosková, Vlkýšská 404, 330 33 Město Touškov

Námitka k návrhu 6.10.2017

Žádáme o zařazení pozemků p.č. 965/3, 948/6, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149 a 1152 v k.ú. Město Touškov do ploch smíšených obytných venkovských. Původní zařazení do ploch rekreačních je v rozporu se skutečným stavem využití území.

Rozhodnutí o námitce

Námitce se vyhovuje. Pozemky byly zařazeny do ploch smíšených obytných venkovských.

i) Vyhodnocení připomínek (§ 172 odst. 4 SŘ)

MVDr. Jitka Stejskalová, Křimická 991/134, 318 00 Plzeň

Připomínka k návrhu 8.12.2016

Nesouhlasím se zařazením svého pozemku p.č. 989 v k.ú. Město Touškov do ploch občanského vybavení. Žádám o zařazení uvedeného pozemku do ploch bydlení či ploch rekreace, a to proto, že charakter plochy pozemku a jeho okolí odpovídá spíše pojmovým znakům těchto ploch než charakteru plochy občanského vybavení.

Vyhodnocení připomínky:

Pozemek p.č. 989 v k. ú. Město Touškov je zařazen do ploch občanské vybavenosti. Důvodem je potřeba těchto ploch pro město a současně jejich urbanistická vhodnost pro toto využití.

2. Grafická část odůvodnění

a) výkres širších vztahů					1 : 50 000

b) koordinační výkres						1 : 5 000

c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu		1 : 5 000

POUČENÍ

Proti územnímu plánu Město Touškov, vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

D. ÚČINOST

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

...............................................						.............................................................

Jan Veselý								Iveta Zajíčková

místostarosta obce							starostka obce